## Slide 1: CAN-FD 양자내성암호 전환
유튜브 주소 : https://youtu.be/tOsMIL-_3CY

## Slide 2: 주요 자동차 내부 통신 프로토콜
대부분의 내부 통신 BUS는 실시간성을 위해 프레임 크기가 작음
  대용량 payload가 필요한 PQC는 적용 어려움
프로토콜 | 1-프레임 payload | 지연 한계 | 현행 보안 | KpqC 적용 가능성 | 비고 | 출처
CAN 2.0B | 8 Byte | ≤ 1 ms | X | X | 클래식 CAN | [1]
CAN-FD | 64 Byte | ≤ 1 ms | X | 조건부 적용 가능 | 차세대 CAN | [2]
LIN 2.x | 8 Byte | ≤ 10 ms | X | X | 저속, 저가 네트워크 (창문·시트·조명 등 적용) | [3]
FlexRay (전자식 제동 통신) | 254 Byte | ≤ 2 ms | MAC(옵션) | 조건부 적용 가능 | 과거 일부 고급 차량 적용 (보급률 추정치 ≈ 10 %) | [4]
100BASE-T1 (이더넷, ADAS) | 최대 1,500 Byte | Class A ≤ 2 ms Class CDT ≤ 100 µs | TLS/DTLS | 적용 가능 | 신차 위주 적용 (보급률 추정치 ≈ 30%) | [5]
[1] https://www.iso.org/standard/86384.html
[2] https://tekeye.uk/downloads/can_fd_spec.pdf
[3] https://www.cs-group.de/wp-content/uploads/2016/11/LIN_Specification_Package_2.2A.pdf
[4] https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:17458:-4:ed-1:v1:en
[5] Abdelgader, Abdeldime MS, and Wu Lenan. "The physical layer of the IEEE 802.11 p WAVE communication standard: the specifications and challenges." Proceedings of the world congress on engineering and computer science. Vol. 2. 2014.

## Slide 3: CAN-FD 프로토콜
CAN: ECU(전자제어장치) 간 실시간 통신 네트워크 표준(ISO 11898)
CAN-FD: Classic CAN(2.0B) 확장 버전
  데이터 구간 속도 향상(BRS), 데이터 길이 확장(EDL)
항목 | CAN 2.0B | CAN-FD[1]
최대 데이터 길이 | 8 Byte | 64 Byte
비트레이트 | 단일 속도 | 이중 속도 Nominal 구간(Arbitration + Control + ACK Field): 1 Mbps 이하 Data 구간(Data + CRC Field): 2, 5, 8 Mbps[2]
CRC | 15/17-bit | 데이터 ≤ 16 byte: 17-bit 데이터 > 16 byte: 21-bit
Bit-Stuffing 방식 | 고정(비트5:1) | 가변(비트0~5: 1)
<PQC 적용 시 고려 사항>
데이터 크기 최대 64 Byte -> PQC 데이터 전송 시 분할 필요(프레임 다량 발생)
가변 Stuff-bit: Worst-case 전송 지연 계산 필요
[1] https://tekeye.uk/downloads/can_fd_spec.pdf
[2] Zeltwanger, Holger. "CAN FD network design hints and recommendations." SAE International Journal of Passenger Cars-Electronic and Electrical Systems 9.2016-01-0060 (2016): 89-92.

## Slide 4: CAN-FD 실제 전송 시 패킷 크기
필드 | 길이 (bit) | 비고 / 설명
SOF+ Arbitration + Control | 23-bit | ID(우선순위 선정), FD 모드 플래그, DLC(데이터 길이 코드) 등
CRC + Stuff-counter + FSB | 32-bit | 데이터 ≥ 20 Byte면 CRC-21 사용
ACK + EOF + ITM | 12-bit | ACK(수신 확인), EOF(프레임 종료 표시), ITM(프레임 간격 비트)
Data Field | 0 ~ 512-bit | 실제 사용자 데이터, DLC 값과 길이 매핑(E.g. DLC 15 -> 64 Byte)
가변 Stuff-bit | 0 ~ 107-bit | worst-case: 원본 5-bit당 1-bit(20%)[1] -> 약 107-bit 원본: CRC 직전(Arbitration + Control ~ Data -> 535-bit)
<실제 전송 시 1-프레임 당 최대 패킷 크기>
고정 오버헤드(67-bits[2]) + 데이터 필드(512-bits) + 최대 Stuff-bit(107-bit)
≈ 86 Byte(686-bit)
(고정 오버헤드: SOF+ Arbitration + Control + CRC + Stuff-counter + FSB + ACK + EOF + ITM)
[1] https://www.can-cia.org/fileadmin/cia/documents/proceedings/2012_oertel.pdf
[2] https://web.archive.org/web/20151211125301/http://www.bosch-semiconductors.de/media/ubk_semiconductors/pdf_1/canliteratur/can_fd_spec.pdf
전송하고자 하는 데이터가 20~64 Byte 일 경우의 시나리오(1-프레임 안에 끝날 경우)
Notes: • 11-bit ID : 같은 순간 두 ECU가 말하려 하면, 값이 낮은 쪽이 “먼저 말할 권리”를 갖습니다. • FD 모드 플래그 : ‘이번 프레임은 CAN-FD 규격이야!’라고 알림. • DLC(데이터 길이 코드) : 0, 1, … 8, 8 · 12 · 16 … 64 B 중 하나를 가리켜 ‘데이터가 몇 B인지’ 알려줍니다.
• CRC-21 : 데이터가 20 B를 넘으면, 21 bit 체크값으로 오류를 잡습니다. • Stuff-counter(4 bit) : ‘이번 프레임에서 비트스터핑을 몇 번 했는지’ 수신기에게 알려 재동기화에 도움을 줍니다.
• ACK : 수신 ECU가 “잘 받았어!”라고 1 bit로 응답. • EOF(End-Of-Frame) + IFS(Inter-Frame Space) : 프레임 종료 표시와 다음 프레임을 위한 짧은 휴식 시간. 길이는 항상 고정이라 계산이 쉽습니다.
데이터 필드: 여기 들어가는 것이 우리가 실제로 전송하려는 내용입니다. DLC 값이 9 – 15이면 8, 12, 16, 20, 24, 32, 48, 64 B 중 하나로 매핑되어 64 B가 최대입니다.
가변 스터프 비트 • 신호 동기를 위해 같은 전압 레벨 5 bit가 연속되면 반대 레벨 1 bit를 강제로 삽입합니다. • 데이터 패턴이 단순하면 “0 bit”도 가능하지만, 최악(20 %)을 잡으면 15 B까지 늘어납니다. 실제 차량 로그에서는 대개 1–3 B 정도만 추가됩니다.

## Slide 5: CAN-FD 패킷 비교(KEM/DSA)
알고리즘 | 보안 레벨 | 공개키 PK (Byte) | 암호문, 서명 (Byte) | CAN 패킷 최대 크기 (Byte) (PK / CT, PK / Sig) | 프레임 수 (PK / CT, PK / Sig)
ML-KEM512 | 1 | 800 | 768 | 1,086 / 1,032 | 13 / 12
HQC-128 | 1 | 2,249 | 4,433 | 3,041 / 5,973 | 36 / 70
SMAUG-T1 | 1 | 672 | 672 | 914 / 914 | 11 / 11
NTRU+KEM576 | 1 | 864 | 864 | 1,172 / 1,172 | 14 / 14
Falcon-512 | 1 | 897 | 666 | 1,227 / 908 | 15 / 11
SPHINCS+128s | 1 | 32 | 7,856 | 54 / 10,562 | 1 / 123
SPHINCS+128f | 1 | 32 | 17,088 | 54 / 22,962 | 1 / 267
AIMer128s | 1 | 32 | 4,160 | 54 / 5,590 | 1 / 65
AIMer128f | 1 | 32 | 5,888 | 54 / 7,912 | 1 / 92
ML-DSA44 | 2 | 1,312 | 2,420 | 1,774 / 3,256 | 21 / 38
HAETAE2 | 2 | 992 | 1,474 | 1,344 / 2,002 | 16 / 24
MTU(64 Byte)를 넘는 데이터 -> 64 Byte씩 분할하여 전송, 프레임당 최대 오버헤드 22 Byte 추가

## Slide 6: CAN-FD 전송 지연 산출
Chart: 
| ML-KEM512 | HQC-128 | SMAUG-T1 | NTRU+KEM576 | Falcon-512 | SPHINCS+128s | SPHINCS+128f | AIMer128s | AIMer128f | ML-DSA44 | HAETAE2
PK (ms) | 2.13 | 5.9 | 1.8 | 2.3 | 2.46 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 3.44 | 2.62
CT / Sig (ms) | 1.97 | 11.48 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 20.17 | 43.79 | 10.66 | 15.09 | 6.23 | 3.94
<1-프레임 지연 계산(worst case)>
① Nominal 구간 @1 Mbps
· Arbitration + Control = 22-bit → 22 µs
· ACK + EOF + IFS = 12-bit → 12 µs
· 22 + 12 = 34 µs
② Data 구간 @5 Mbps
· 데이터 64 B = 512-bit
· CRC + Stuff-counter + FSB = 32-bit
· 가변 Stuff-bit(≈ 107-bit)
(512 + 32 + 107) bit ÷ 5 Mbps ≈ 130 µs
③ 합계
34 µs + 163 µs = 0.164 ms
Hartwich, Florian. "Bit time requirements for can FD." Proceedings of the 14th International CAN Conference. 2013.
알고리즘별 총 전송 지연 (ms)

## Slide 7: CAN-FD ECU 도메인 별 실시간성 및 PQC 적용 가능성 평가
주요 ECU 도메인 | ASIL 등급 | 지연 한계[2] | ECU 주요 신호 | PQC 적용 가능성
Power-train | D | ≤ 1 ms | 엔진 ECU, 변속기, 연료분사 | 불가능
Chassis / ADAS | C~D | ≤ 2 ms | ABS(브레이크 잠김 방지), EPS(전자식 조향), 레이더, 카메라 | 일부 알고리즘 가능
Body / Comfort | A~B | ≤ 50 ms | 창문, 시트, 조명, 공조 | 대부분 알고리즘 가능
Diagnostics / OTA | A | ≤ 100 ms | 서비스 진단, 펌웨어 업데이트 | 
[1] Gheraibia, Youcef, et al. "An overview of the approaches for automotive safety integrity levels allocation." Journal of failure analysis and prevention 18 (2018): 707-720.
[2] https://www.can-cia.org/fileadmin/cia/documents/publications/cnlm/june_2024/24-2_cnlm.pdf
CAN 네트워크 상 ECU 도메인은 ASIL 등급[1]에 따라 구분 가능
  ASIL: Automotive Safety Integrity Level(차량 안전 등급 체계)
  A -> B -> C -> D 순으로 위험도 높음(더 엄격한 안전 조치, 검증 요구)
ASIL C,D 등급 도메인(브레이크,엔진 등)은 μs~ms 단위 실시간성 + 최고 무결성이 필수
PQC처럼 통신 부담이 큰 알고리즘은 사실상 부적합
Notes: Chassis: 섀시(자동차 프레임)

## Slide 8: CAN-FD PQC 적용 가능성
알고리즘 | CT / Sig (Byte) | 전송 지연 (ms) | Power-train (≤ 1 ms) | Chassis / ADAS (≤ 2 ms) | Body / Diagnostics (≤ 50 ms)
ML-KEM512 | 768 | 1.97 | X | O | O
HQC-128 | 4,433 | 11.48 | X | X | O
SMAUG-T1 | 672 | 1.8 | X | O | O
NTRU+KEM576 | 864 | 2.3 | X | ▲ | O
Falcon-512 | 666 | 1.8 | X | O | O
SPHINCS+128s | 7,856 | 20.17 | X | X | O
SPHINCS+128f | 17,088 | 43.79 | X | X | O
AIMer128s | 4,160 | 10.66 | X | X | O
AIMer128f | 5,888 | 15.09 | X | X | O
ML-DSA44 | 3,256 | 6.23 | X | X | O
HAETAE-2 | 2,002 | 3.94 | X | ▲ | O
▲: 최적화 시 적용 가능성 있음
(비트레이트 향상, 프레임 재배치 등)
현행 CAN-FD 버스에 PQC를 전면 적용하기에는 지연·대역폭 제약이 크기에 불가능
Power-train/Chassis 및 Body·Diagnostics에 PQC 적용을 도입하는 하이브리드 전략이 현실적