## Slide 1: AVR 어셈블리 실습
https://youtu.be/_7ZGruzDjsI

## Slide 2: AVR
Atmel에서 개발된 8bit RISC 마이크로 컨트롤러
  RISC(Reduced Instruction Set Computer) : CPU 명령어의 개수를 줄여 HW 구조 단순히 만드는 방식
변형된 Harvard 구조
  프로그램과 데이터 메모리가 분리된 형태
  특수 명령어로 프로그램 데이터를 데이터 영역으로 읽는 것이 가능
6가지 계열 존재 (ATtiny, ATmega, ATxmega, Application-specific AVR, FPSLIC, 32-bit AVRs)
  Atmega 시리즈의 Atmega 128이 가장 흔하게 사용
    133개의 RISC 명령어 사용
    32개의 8-bit 레지스터
AVR 프로그래밍 1강 https://youtu.be/sYFlxNWAsCU

## Slide 3: AVR
어셈블리
  명령어 하나에 1대1 기계어 대응
  가장 효율적인 구현 가능
    실행 속도
    프로그램 Code 길이
  사람이 프로세서의 명령을 이해하기 쉬움
AVR 프로그래밍 1강 https://youtu.be/sYFlxNWAsCU

## Slide 4: 레지스터 구조 특징
범용 레지스터
  R1 : 종료 시 항상 0으로 유지
  R2~R17, R28,R29 : Callee Saved, 사용하기 전의 값 보존 필요
  R26, R27 : X pointer
  R28, R29 : Y pointer
  R30, R31 : Z pointer
AVR 프로그래밍 2강 https://youtu.be/Q9B5ypVY8oM
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Slide 5: 레지스터 구조 특징
범용 레지스터
  첫번째 매개변수 주소 저장된 위치 : R24, R25
  두번째 매개변수 주소 저장된 위치 : R22, R23
  세번째 매개변수 주소 저장된 위치 : R20, R21
    위와 같은 순서로 매개변수 입력
    변수의 주소 값은 16bit 형태로 저장
    각각의 레지스터는 8bit, 주소 값은 16bit이기 때문에 위와 같이 연속된 16bit가 한 묶음
AVR 프로그래밍 2강 https://youtu.be/Q9B5ypVY8oM
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Slide 6: 기초 어셈블리 실습
AVR 프로그래밍 2강 https://youtu.be/Q9B5ypVY8oM
main.c
adder.s
.global <symbol> : 심볼을 외부 참조 가능하게 함
.type <symbol>, @[type] : 심볼에 대한 type정의

## Slide 7: 기초 어셈블리 실습
AVR 프로그래밍 2강 https://youtu.be/Q9B5ypVY8oM
MOVW | WORD단위로 이동(복사)
LD | 메모리에서 레지스터로 LOAD
ADD | 레지스터 덧셈
ST | 레지스터에서 메모리로 STORE
RET | 함수 반환
MOVW Rd[도착지], Rr[출발지]
리틀엔디안 방식
0x12345678
Byte 단위 저장 순서
: 0x78563412
리틀엔디안 방식
0x11이 아닌 0x22가 R18에 LOAD
ADD Rd[도착지], Rr[출발지]
LOAD Rd[도착지], X[포인터 reg]
ST Z[포인터 reg], Rr[출발지]
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
 |  | 24 | 25 | 22 | 23 |  |  |  |  | 24 22 | 25 23 |  |  | 20 | 21

## Slide 8: 기초 어셈블리 실습
AVR 프로그래밍 2강 https://youtu.be/Q9B5ypVY8oM
MOVW | WORD단위로 이동(복사)
LD | 메모리에서 레지스터로 LOAD
ADD | 레지스터 덧셈
ST | 레지스터에서 메모리로 STORE
RET | 함수 반환
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
 |  | 24 | 25 | 22 | 23 |  |  |  |  | 24 22 | 25 23 |  |  | 20 | 21

## Slide 9: 기초 어셈블리 실습
AVR 프로그래밍 2강 https://youtu.be/Q9B5ypVY8oM

## Slide 10: 기초 어셈블리 실습
로테이션 : 비트 이동 후, 끝 자리에 반대쪽 값으로 대체됨
시프트 : 비트 이동 후, 끝 자리에 0으로 채움
AVR 프로그래밍 4강 https://youtu.be/4iVy9tvFrmE
ROL | 왼쪽으로 로테이션
ROR | 오른쪽으로 로테이션
LSL | 왼쪽으로 시프트
LSR | 오른쪽으로 시프트
BLD | 레지스터의 특정 비트로 이동
BST | 플래그를 레지스터의 특정 비트로 이동

## Slide 11: 기초 어셈블리 실습
AVR 프로그래밍 4강 https://youtu.be/4iVy9tvFrmE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
0X8081 → 1000 0000 1000 0001 왼쪽 로테이션
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0
ROL R18
원하는 결과값
결과값
C
캐리 플래그
ROL R19
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1
ROL R18
ROL R19

## Slide 12: 기초 어셈블리 실습
AVR 프로그래밍 4강 https://youtu.be/4iVy9tvFrmE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1
1
ROL R19
ADC R18, R1
0
0X8081 → 1000 0000 1000 0001 왼쪽 로테이션
LSL R18
C
캐리 플래그

## Slide 13: 기초 어셈블리 실습
AVR 프로그래밍 4강 https://youtu.be/4iVy9tvFrmE
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
0X8081 → 1000 0000 1000 0001 에 대한 오른쪽 로테이션
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ROR R19
원하는 결과값
결과값
C
T
0
0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
우연히 발생한 결과로, 옳은 구현 X
비트 복사 플래그

## Slide 14: 기초 어셈블리 실습
AVR 프로그래밍 4강 https://youtu.be/4iVy9tvFrmE
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
0X8081 → 1000 0000 1000 0001 에 대한 로테이션
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
C
T
1
1
BST R18, 0
1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSR R19
ROR R18
BLD R19, 7
1
0
비트 복사 플래그