## Slide 1: Verilog 기초
https://youtu.be/Rw-1eq51S2k

## Slide 2: Verilog
Verilog는 디지털 시스템과 회로를 설계하기 위해 사용되는 하드웨어 기술 언어이다.
Verilog와 같은 HDL이 없을 때는 하드웨어 설계자가 직접 회로도를 그려 도면으로써 하드웨어를 설계함
  HDL 하드웨어 기술 언어 – Hardware Description Language
그림으로 그리는 것 대신 HDL을 통해서 하드웨어 구조 또는 작동의 정의를 하고 시뮬레이션으로 검증을 수행.

## Slide 3: Verilog
Verilog의 변수에는 register와 net 두 가지 변수 종류가 존재.
register는 값을 저장하고 기억하는 역할
net은 회로에서 이동하는 경로 역할

## Slide 4: Verilog
register의 타입
  reg : 기본적인 저장 변수
  integer : 정수 값을 저장하는 변수
  time : 시간 값을 저장하는 변수, 주로 시뮬레이션에서 사용
  real : 실수 값을 저장하는 변수, 부동소수점 연산이 필요할 때 사용.
net의 타입
  wire : net의 기본적인 형태.
이외에도 여러가지 타입이 존재
  register – byte, shortint, longint
  net– wand, wor, tri, trireg 등

## Slide 5: Verilog
회로를 만들 때, 모듈을 사용함. 즉, c언어의 함수랑 비슷함.
  c언어의 함수와 차이는 병렬로 처리되는 것과 항상 동작하는 점.
모듈을 구현할 때는 module로 시작해서, endmodule로 끝냄.

## Slide 6: Verilog
기본적인 and_gate 코드 (.v 확장자를 사용)

## Slide 7: Verilog 테스트벤치
실제 하드웨어는 멈추지 않고 계속 동작함.
initial block 내부에 있는 코드는 시간 순서에 따라서 위에서 아래로 실행됨. 즉, 병렬로 실행되지 않음.
  이러한 특징으로, 절차적인 block 이라고 함
시뮬레이션에서 한번만 실행되는 내용으로 초기화나 신호 값을 보깅 위해서 사용됨.

## Slide 8: Verilog 테스트벤치
Icarus Verilog
  verilog 코드를 컴파일하고 시뮬레이션 할 수 있는 프로그램.
  .v 코드를 실행하고 결과 파일을 생성. 결과 파일에는 파형 정보를 담고 있어 시간에 따라 어떻게 동작하는지 확인 가능
  brew install icarus-verilog
GTKWave
  파형을 확인하는 프로그램, 시뮬레이션 결과를 시간에 따른 신호 변화로 시각화해서 보여줌.
  Icarus Veilog로 생성된 결과 파일을 불러와서, Verilog 회로에서 신호가 어떻게 변하는지 파형 그래프로 보여줌.
  brew install gtkwave

## Slide 9: Verilog 테스트벤치

## Slide 10: Verilog
https://embedded-mg.tistory.com/10