## Slide 1: ARMv8 상에서의 격자 기반 암호 최적 구현 연구 동향
유튜브 주소: https://youtu.be/ztHtzoszAcQ

## Slide 2
격자기반 양자내성암호 개요
ARMv8 아키텍처 및 NTT
격자 기반 암호 알고리즘 구현 사례 분석

## Slide 3: 격자기반 양자내성암호 개요
양자 컴퓨터의 발전으로 기존의 공개키 암호체계 무력화 예상
  Shor 알고리즘은 이산 대수 문제를 효율적으로 해결 가능
  -> RSA, ECC 등 무력화 가능
이에 NIST에서 양자내성암호 공모전 수행
  최종 표준은 격자 기반 암호 위주로 선정됨
양자 내성 암호 중 격자 기반 방식은 가장 효율적인 후보군으로 평가
  수학적 구조 안전성이 높고, 고속 연산이 가능한 이점 보유
  NTT를 활용한 고속 다항식 곱셈 연산이 주요 연산
ARMv8 아키텍처-> PQC 구현에 적합한 플랫폼으로 평가
  64-bit 명령어 및 NEON SIMD 벡터 연산을 통한 병렬 연산 가능
  리소스가 제한적인 모바일, 임베디드 환경 등에서 효율적인 구현 가능
이에 ARMv8 상에서 격자 기반 암호 최적화 연구 동향 조사

## Slide 4: ARMv8 아키텍처
ARMv8: 2011년에 도입된 64-bit 기반의 RISC 아키텍처
  고성능·저전력 설계를 목표로 개발된 최신 ARM ISA(Instruction Set Architecture)
64-bit 명령어 및 NEON SIMD 벡터 연산 지원
  64-bit 범용 레지스터 31개 제공
  128-bit 벡터 레지스터 32개 제공
SIMD 명령어를 통해 연산 병렬 처리 가능
  덧셈, 곱셈 연산 등 반복 구조 연산의 병렬 처리 가능
  데이터 크기에 맞게 레지스터 재구성 가능 -> 데이터 특성에 맞게 병렬 연산 가능
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16
32 | 32 | 32 | 32
 |  | 32 | 32
64 | 64
16B / 8B (Byte, 8-bit)
2D (Double Word, 64-bit)
4S / 2S (Word, 32-bit)
8H / 4H (Half Word, 16-bit)
Notes: 여기 아래쪽에 보이는 도식은 ARMv8 아키텍처의 128비트 벡터 레지스터가 어떻게 분할되어 사용되는지를 나타낸 그림입니다.
첫 번째 줄을 보시면, 128비트를 8비트 단위, 즉 바이트 단위로 나누면 총 16개로 분할됩니다. 이렇게 하면 16개의 바이트 데이터를 한 번에 병렬로 처리할 수 있습니다.
두 번째 줄은 16비트 단위, 즉 Half-word로 8개를 나눈 예시고, 세 번째 줄은 32비트 단위, 즉 Word 단위로 4개 분할된 모습입니다. 마지막 줄은 64비트 단위, Double-word로 나눈 구조입니다. 이처럼 하나의 레지스터가 다양한 데이터 크기에 맞게 재구성되기 때문에, 데이터 특성에 맞게 최적화된 병렬 연산을 수행할 수 있습니다.

## Slide 5: NTT(Number-Theoretic Transform)
NTT: 이산 푸리에 변환을 유한체 위에서 수행한 형태
  주로 격자 기반 암호의 고속 다항식 곱셈 연산에 활용됨
NTT는 다항식 곱셈을 O(n²) → O(n log n)으로 가속화 가능
입력 다항식(시간 영역)을 주파수 영역의 데이터로 변환
Forward: Cooley-Tukey(CT) 알고리즘
Inverse: Gentleman-Sande(GS) 알고리즘
주파수 영역으로 변환된 데이터를 시간 영역의 다항식으로 재 변환
버터플라이 연산
NTT 기본 연산 단위
Notes: 슬라이드 하단에 보이는 이 구조는 NTT에서 연산 흐름입니다.
가운데 보이는 파란색 기호는 버터플라이 연산을 나타낸 그림입니다. 버터플라이 연산은 NTT 연산의 가장 기본 단위입니다. 이 연산은 덧셈,뺄셈,곱셈, 그리고 모듈러 연산으로 이루어져있습니다. 그림 왼쪽은 Cooley-Tukey 알고리즘, 오른쪽은 Gentleman-Sande 알고리즘을 나타냅니다. CT는 입력 다항식을 주파수 영역으로 변환할 때 사용되고, GS는 그 주파수 데이터를 다시 시간 영역의 다항식으로 되돌리는 역변환 과정을 의미합니다.

## Slide 6: Crystals-Dilithium on ARMv8
ARMv8 플랫폼 상에서 Crystals-Dilithium을 최적화한 연구 사례
  Dilithium: NIST PQC 공모전 표준으로 선정된 격자 기반 전자서명 알고리즘
  Module-LWE 문제 기반
대상 플랫폼: Jetson Xavier(ARMv8.2)
주요 최적화 전략
  Merging: 불필요한 메모리 접근 감소
  Register Holding: 레지스터 내 값 보존
  Interleaving: ARM core + NEON 병렬 사용
Dilithium-3 | 기존 (Cycle) | 최적화 (Cycle) | 향상률
KeyGen | 253,395 | 176,174 | +43.83%
Sign | 1,257,304 | 589,567 | +113.25%
Verify | 255,421 | 179,971 | +41.92%

## Slide 7: Crystals-Dilithium on ARMv8 최적화 기법
Dilithium의 핵심 연산인 NTT/InvNTT/Point-wise에 대해 최적화 적용
핵심 연산 | 최적화 기법 설명
NTT (정방향) | NEON 병렬화를 위한 Butterfly task-parallelism 적용 Depth 0–2는 Merging 방식으로 메모리 접근 최소화 Depth 3–7는 vector register holding 방식으로 처리
Inverse NTT (역변환) | NTT와 유사한 방식의 병렬화 적용 Register holding 및 interleaving 방식 적용
Point-wise 곱셈 | 다항식 4개 계수 병렬 처리 ARM core는 2계수 처리(interleaving) Montgomery reduction에 barrel shifter, SMLSL 명령 활용

## Slide 8: HAETAE on ARMv8
ARMv8 플랫폼 상에서 HAETAE 알고리즘을 최적화한 연구 사례
  HAETAE: KpqC 표준으로 선정된 격자 기반 전자서명 알고리즘
  LWE 및 SIS 문제 기반, Fiat-Shamir with Aborts 구조
대상 플랫폼: Apple M1 Processor
주요 최적화 전략
  NEON 명령어(SQDMULH, ZIP, TRN 등) 활용한 SIMD 최적화
  데이터 재정렬과 사전 계산을 통한 메모리 접근 최소화
HAETAE-180 | 기존 (Cycle) | 최적화 (Cycle) | 향상률
KeyGen | 1,502 | 1,295 | +13.78%
Sign | 4,198 | 3,721 | +11.36%
Verify | 694 | 545 | +21.47%

## Slide 9: HAETAE on ARMv8 최적화 기법
NTT, Inverse-NTT, Montgomery 연산에 대해 최적화 적용
핵심 연산 | 최적화 기법
NTT | NEON 벡터 레지스터를 이용한 병렬화 ZIP1/ZIP2, TRN1을 이용해 데이터 정렬 SQDMULH를 활용하여 모듈러 곱셈 고속화
Inverse-NTT | NTT와 유사한 방식의 병렬화 적용 사전 계산된 역 zeta 값 활용 기법 적용 레지스터 재배열 및 조건 분기 최소화 기법 적용
Pointwise Montgomery 곱 | SQDMULH 및 SHSUB 명령어를 통한 곱셈+모듈러 연산 통합 4개 계수를 한 번에 처리(병렬화) 기법 적용 고정 레지스터 내 관리를 통해 반복 최소화
핵심 연산 | 최적화 기법
NTT | NEON 벡터 레지스터를 이용한 병렬화 ZIP1/ZIP2, TRN1을 이용해 데이터 정렬 SQDMULH를 활용하여 모듈러 곱셈 고속화
Inverse-NTT | NTT와 유사한 방식의 병렬화 적용 사전 계산된 역 zeta 값 활용 기법 적용 레지스터 재배열 및 조건 분기 최소화 기법 적용
Pointwise Montgomery 곱 | 

## Slide 10: Fast Falcon Signature Generation and Verification Using ARMv8 NEON Instructions
ARMv8 플랫폼 상에서 Falcon 알고리즘을 최적화한 연구 사례
  FALCON: NIST PQC 공모전 표준으로 선정된 격자 기반 전자서명 알고리즘
  Ring-LWE 문제 기반, Fast Fourier sampling과 NTRU 구조 결합
대상 플랫폼: Apple M1 Processor
주요 최적화 전략
  실수 기반 FFT와 Gaussian sampling을 NEON으로 병렬화
  계수 재배열과 루프 unrolling을 통해 캐시 접근 최적화
  floating-point 연산에서 VLD1/VST1 활용해 데이터 대역폭 개선
falcon-512 | 기존 구현 (kc) | 최적 구현 (kc) | 향상률
Sign | 654.0 | 459.2 | +42%
Verify | 43.5 | 22.7 | +92%

## Slide 11: Falcon on ARMv8 최적화 기법
FFT, NTT, Gaussian Sampling에 대해 최적화 적용
핵심 연산 | 최적화 기법
FFT (Fast Fourier Transform) | Iterative 방식의 Forward/Inverse FFT 구현 NEON SIMD 벡터화 적용 루프 언롤링 및 버터플라이 연산 묶기로 병렬성 증가
Twiddle Factor Table | 대칭성, 회전성, 켤레 복소수 활용하여 4배 압축 저장(병렬화) -> 메모리 접근 최적화 및 캐시 효율 증가
NTT | Signed Barrett 곱셈 방식 적용하여 연산 범위 축소 각 레벨마다 Barrett 연산을 최소화하도록 값 범위 분석
Gaussian Sampling | Serial Gaussian 샘플링을 vectorized FFT와 결합 즉, 연속 샘플링 성능 향상
Floating-Point 연산 | ARMv8.3의 fcmla, fcadd 명령 활용 정확성 보장 위해 fmul, fadd 방식 선택 가능 (rounding 보완)

## Slide 12: Optimizing HAWK Signature Scheme Performance on ARMv8
ARMv8 플랫폼 상에서 HAWK 알고리즘을 최적화한 연구 사례
  격자 동형 문제(Lattice Isomorphism Problem, LIP)기반 전자서명 알고리즘
대상 플랫폼: Apple M1 Processor
주요 최적화 전략 요약
  프로파일링 분석 기반 병목 연산 탐색 및 집중 최적화
  ARMv8 특화 명령어 활용(sbfx, csel, madd)으로 명령어 수 감소
  NTT 병렬 구현: log n 값에 따라 선택적으로 적용하여 성능 개선 극대화
HAWK-512 | 기존 (Cycle) | 최적화 (Cycle) | 향상률
KeyGen | 8,352,475 cycles | 8,125,339 cycles | +2.72%
Sign | 180,094 cycles | 179,441 cycles | +0.36%
Verify | 158,098 cycles | 157,985 cycles | +0.07%

## Slide 13: HAWK on ARMv8 최적화 기법
NTRUSolve, Rebuild_CRT, NTT에 대해 최적화 적용
핵심 연산 | 적용된 최적화 기법
Modular reduction | sbfx 명령어를 이용해 LSB 추출 및 sign-extension을 단일 명령어로 처리 csel 명령어를 활용해 분기 없이 조건별 결과 선택 → branchless constant-time 구현
Polynomial multiplication | - madd 명령어를 이용해 곱셈과 덧셈을 하나의 명령으로 실행 → 명령어 수 감소 및 클럭 사이클 단축
NTT | AArch64 SIMD 벡터 레지스터를 활용한 병렬 처리 구조 설계 log n ≥ 8 이상부터 병렬화 적용 작은 n에 대해선 reference NTT 유지로 성능 저하 방지
Gaussian sampling & SHAKE-based randomness | 서명 연산의 Gaussian 샘플링 및 SHAKE 함수가 성능 병목 원인으로 확인 SHAKE 최적화는 향후 성능 개선 여지로 제시됨