## Slide 1: Information Set Decoding
장경배
https://youtu.be/g-J9RzLKqzI
Notes: #1
I will start the presentation about what I did with CUDA programming

## Slide 2: 코드기반암호
Challenge
암호문과 공개키는 알려진 정보 :
특정 무게 조건의 벡터 를 찾아내는 문제
 NP-hard
코드기반암호의 안전성은 아래 신드롬 디코딩 문제에기반함
생성에 대한 비밀정보(개인키)를 가지고 있다면 암호문로부터 원본 벡터를 복구할 수 있음

## Slide 3: 코드기반암호
공개키를 생성행렬 를 사용하면 McEliece 버전
패리티체크 행렬 를 사용하면 Niederreiter 버전


Weight

## Slide 4: Information Set Decoding(ISD)
코드기반 암호에 대해 가장 효율적인 공격법
  공개키 와 암호문 만을 가지고 원본 메세지를 복구함
    개인키를 찾아내진 않음
다른 공격법인 구조 공격(Structure attack)도 존재
  공개키 로부터 구조적 결함을 찾아 개인키를 복구하는 공격 방법
  ISD 보다 성능이 좋지 않아 잘 연구되지는 않음

## Slide 5: Information Set Decoding(ISD)
Stern
Prange
Prange의 기본적인 ISD 부터 시작하여 이를 개선시키는 다양한 ISD 가 연구되고 있음
  획기적인 성능 향상을 보여주진 않으며 복잡도를 아주 조금씩 줄이는 정도

## Slide 6: Information Set Decoding(ISD)
Information Set Decoding
  Gaussian elimination (1) + Brute force (2) 의 구조  1. Gaussian elimination을 통해 문제를 변형시킨 뒤, 2. 해당 문제에서특정 조건을 만족하는 벡터를
        찾을 때까지 반복
  Quantum 버전은 Brute force (2)부분의 복잡도를 절반으로 줄임
    Grover search 알고리즘 사용하여..

## Slide 7: Prange’s Algorithm (McEliece 버전)
n – bit 의 길이 암호문 에서 – bit 의 벡터 를 랜덤하게 선택
   오류 위치를 모르는 상태에서 자신이 선택한 – bit 벡터에 오류가 포함되지 않아야 함
2. 선택한 열의 index에 맞춰 이때,
= =
만약 가 0이라면 ((1번에서 조건), = 0  이에 대한 확인은 Weight)
= 이며,
= 이기 때문에, = , 쉽게 원본 메시지를 찾을 수 있음
3.
, Weight
Brute force 만이 존재, Gaussian elimination X
찾고자 하는

## Slide 8: Information Set Decoding (ISD) (Niederreiter 버전)
Gaussian elimination를 통해 패리티 체크 행렬을 아래와 같이 Systematic form으로 변경 가능함
  Classic McEliece 의 경우, 이를 공개키로 사용
Gaussian elimination 적용
 오른쪽이 Identity matrix, 왼쪽을 information set으로도 가능
Information set
Identity matrix
Gaussian elimination + Brute force

## Slide 9: Lee-Brickell’s Information Set Decoding (Niederreiter 버전)
Lee-Brickell은 Prange의 알고리즘을 개선
  Gaussian elimination을 적용, 아래와 같이 Systematic form을 구성
  Information Set의 index에 해당하는 벡터 p 를 허용, 최적의 파라미터 p는 행렬 크기에 따라 다름
  벡터 e의 무게 분포를 아래와 같이 설정, (information set 에는 p, identity matrix에는 t – p)
Information set
Identity matrix
t
Weight(e) = t

## Slide 10: Lee-Brickell’s Information Set Decoding (Niederreiter 버전)
Information set
Identity matrix
Weight (Q) = t-p
이제 Q행렬에 대해 Brute force  Weight (Q) = t-p 를 만족하는 을 찾음
이를 만족한다면, 는 Q값의 1 에 맞춰 벡터를 구성 가능,  무게, 신드롬 값도 일치 (오른쪽 그림 참고)
만족하는 벡터 를 찾지 못했다면 처음부터(Gaussian elimination) 다시 반복
Same
t

## Slide 11: Stern’s Information Set Decoding (Niederreiter 버전)
Information set에서 MITM(Meet In the Middle) 적용
  Gaussian elimination을 적용, 아래와 같이 Systematic form을 구성
  벡터 e의 무게 분포를 아래와 같이 설정
Information set
Identity matrix
t
Weight(e) = t

## Slide 12: Stern’s Information Set Decoding (Niederreiter 버전)
t
Step 1. =인지 확인, 은 의 크기 부분 (위로부터 만큼), 또한 p와 마찬가지로 파라미터임
Step 2. Weight + t – p 라면 를 결과 값에 맞춰 구성  신드롬 값, 무게 조건도 일치 (오른쪽 그림 참고 )
아니라면 Gaussian elimination 부터 다시 돌아가 반복
t

## Slide 13: Dumer’s Information Set Decoding (Niederreiter 버전)
=
t - p
p
Gaussian elimination을 통해 아래와 같이 Systematic form을 구성, (이렇게 생기게도 만들수 있는진
모르겠는데, 이렇게 하고 bruteforce를 시작)
Stern 의 알고리즘을 조금 개선
  information set 에 해당하는 부분()을 반으로 나누지 않아도 되므로 더 효율적

## Slide 14: Dumer’s Information Set Decoding (Niederreiter 버전)
=
t - p
p
Step 1. 을 만족하는 을 찾음
Step 2. Weight 이 t - p 를 만족하는지 확인,
만족한다면 을 결과 값에 맞춰 구성  신드롬 값, 무게도 일치
찾지 못하면 처음부터 다시 반복

## Slide 15
Quantum ISD

## Slide 16
Quantum ISD
< Grover search >
Challenge에 대한 답은 Oracle에서 찾음, Diffusion operator에서는 해답 관측 확률 증폭

## Slide 17
Grover Search Algorithm
Grover 알고리즘의 oracle에서는 정답인 큐비트 상태의 부호를 반전 (Z 게이트)
Diffusion operator는 반전 된 큐비트 상태의 amplitude를 증폭
  (평균 amplitude) (해당 amplitude)
두 가지 과정을 반복한 뒤 관측

## Slide 18: Grover Oracle Toy Example
간단한 Grover oracle
  4-Qubit Input일 때, 해답이 0 1 0 0 인 경우를 찾는 간단한 oracle
    Step 1. 0 1 0 0 인 경우, X 게이트로 인해 1 1 1 1
    Step 2. 따라서 Input이 0 1 0 0 인 경우에만, Controlled - Z 게이트가 작동  부호 반전
    Step 3. Reverse 연산을 수행하여 원래 상태로 되돌림 ( 1 1 1 1  0 1 0 0 )

## Slide 19
Quantum ISD (Brute Force Toy Example)
Weight() = 1
1 1 0 1
를 만족하는 벡터 를 찾는 oracle
X
Z
H
H
H
H
Syndrome값 계산
  는 중첩 상태
  는 고정
Syndrome 값이 1 1 0 1 인 경우, Controlled - Z 게이트 작동
벡터 의 Weight 확인 단계가 아직 남았음

## Slide 20
Quantum ISD (Brute Force Toy Example)
에 대한 oracle 설계는 완료, 남은 건 Weight () = 1 인지 확인
Weight check에 가장 많은 양자 자원이 필요
  덧셈이 사용되며 Ripple-carry 회로 사용
e
sum
X
Z
H
H
H
H
weight result
weight
check

## Slide 21
4-Qubit의 Weight를 확인하는 법, (덧셈 시, 캐리 값을 저장하기 위한 추가 큐비트 필요)
4-Qubit의 최대 Weight = 4 ( 1 0 0 )
Quantum ISD (Brute Force Toy Example)
다수의
Addition
X
X
Weight 가 1인경우( 0 0 1), weight_result = 1

## Slide 22
e
sum
X
Z
H
H
H
H
weight result
weight
check
+ Reverse (파란색 부분) +
최종 Quantum ISD circuit
Diffusion operator
번 반복하여 관측 확률 증가
Quantum ISD (Brute Force Toy Example)

## Slide 23
Weight() = 1
1 1 0 1
를 만족하는 벡터 를 찾는 Quantum ISD
Quantum ISD (Brute Force Toy Example)

## Slide 24
Information set
Identity matrix
Weight (Q) = t-p
Same
t
Quantum ISD (Lee-Brickell)
앞서 Quantum ISD 와는 다른 점, Weight 확인이 2번 수행 됨,  Q
회로에서 에 대한 행렬을 구성할 때, Q 만 구성하면 됨, 는 제외  큐비트 감소

## Slide 25
Q
H
H
H
H
Weight
check
Lee-Brickell Quantum ISD circuit (미니어처), oracle 부분
  앞선, Circuit과 크게 다르지 않음, (앞에 예제 회로로 설명)
  Q 의 Weight를 확인해야 함
    C 가 만약 0 0 1 0 이라 하면, 3번째 큐빗 라인에 X 게이트를 수행해주면 됨
Quantum ISD (Lee-Brickell)
Z
Weight
check
X
Q계산
  는 중첩 상태
  Q는 고정
+
weight 가 p 인지 확인
weight 가 t-p 인지 확인

## Slide 26
실제 Goppa 코드에서 생성한 (8 x 16) 행렬 에 대한 문제에 Quantum ISD 설계 (Lee-Brickell 버전으로)
  32 큐비트 사용  시뮬레이션 되지 않음 (약 5 큐빗 정도만 덜 썻어도..??), 더 작은 행렬로 시도해야 함
  사용 양자 자원 ( 반복횟수 n = 5)
진행 사항

## Slide 27
진행 사항
Classic McEliece 가장 작은 파라미터 mceliece348864 를 타겟으로 Quantum ISD (Lee-Brickell) 구현
  mceliece348864에서 사용하는 (768 X 3488) 의 행렬 가 타겟
  Weight를 확인하는 부분이 메인  대부분의 양자 자원이 여기서 사용
    Weight 확인 모듈이 제대로 동작하는지 여부는 확인했지만(Classical simulator)
       2720-qubit 벡터 Weight 측정
       768-qubit 벡터 Weight 측정
    실제 시뮬레이션은 불가, 양자 자원 측정 (반복 횟수 n=2로 확인) 