## Slide 1: Side Channel Attacks
https://youtu.be/v6_e0IL8sB4

## Slide 2: 부채널 공격?
암호학적 측면에서 알고리즘의 약점을 찾거나 무차별 공격을 하는 대신, 암호체계의 물리적인 구현 과정의 정보를 기반으로 하는 공격
디바이스 내의 보안 모듈이 구동되면서 발생하는 다양한 정보를 획득, 가공, 분석하여 보안 모듈의 암호키를 크래킹하는 공격
http://wiki.hash.kr/index.php/%EB%B6%80%EC%B1%84%EB%84%90_%EA%B3%B5%EA%B2%A9

## Slide 3: 부채널 공격?
디바이스 훼손 여부 | 종류
비침투형 공격(non-invasive attack) | 전력 분석 공격(power analysis) 비침투형 전자파 분석 공격 전압 가변 방식의 오류 주입 클럭 가변 방식의 오류 주입
(준)침투형공격 ((semi)-invasivce attack) | 레이저 오류 주입(fault injection) 강한 EM 방사를 통한 오류 주입

## Slide 4: 암호에 대한 공격자의 능력에 따른 모델 분류
블랙박스 공격
그레이박스 공격 (부채널 공격)
화이트박스 공격

## Slide 5: 암호에 대한 공격자의 능력에 따른 모델 분류
블랙박스 공격
  공격자는 연산이 일어나는 도중 연산 장치 내부 정보 관찰 x
  알고리즘의 입력문과 출력문만 관찰 가능
  선택평문 공격(CPA), 선택암호문 공격(CCA) 등이 있음
  대응 방안 : 이론적 안전성을 고려하여 암호를 설계

## Slide 6: 암호에 대한 공격자의 능력에 따른 모델 분류
그레이박스 공격
  공격자가 블록박스 모델에서 획득할 수 있는 정보+부채널 정보 추가적으로 접근 가능
  연산 시간, 전력 소비량, 자기장 등을 추가적으로 확인 가능
  공격자는 암호 연산 수행에 대한 부가 정보를 활용하여 공격
  대응 방법 : 내부 연산 구조를 랜덤화
    마스킹 및 하이딩 , N차 부채널 안전성
        마스킹 및 하이딩? 연산 중간 처리값을 랜덤화 , 연산시 소모 전력량을 랜덤화

## Slide 7: 암호에 대한 공격자의 능력에 따른 모델 분류
화이트박스 공격
  공격자에게 가장 많은 능력을 부여하는 모델
  SW 실행시 연산이 이루어지는 장비의 모든 계산 과정 관찰 & 메모리에
  대한 접근과 변경 허용 추가적으로 확인 가능

## Slide 8: CPA(선택평문 공격)
평문을 선택하면 대응하는 암호문을 얻을 수 있는 상황에서의 공격
공격자가 한꺼번에 선택한 평문들에 대한 암호문이 주어진다는 가정 하에 복호화 키를
찾는 공격
종류? 적응적 선택 평문 공격, 차분 공격
  적응적 선택 평문 공격
    공격자는 공격하면서 원하는 평문과 암호문 쌍을 계속 얻을 수 있음.
    공격자의 능력이 크다
  차분 공격
    치환이 약하게 설계되었을 경우, 키의 XOR 여부와 관계없이 차분은 유지된다는 성질 이용
      키를 전수조사보다 효과적으로 유추 가능
http://wiki.hash.kr/index.php/%EC%84%A0%ED%83%9D%ED%8F%89%EB%AC%B8%EA%B3%B5%EA%B2%A9

## Slide 9: CCA(선택암호문 공격)
임의로 선택된 암호문과 일치하는 평문으로부터 암호키를 알아내기 위해 시도하는 공격
공개키 암호 방식에서 응용됨.
적응형과 미적응형으로 분류
  적응형
    공격자는 이전 암호 해독의 결과를 사용,
    암호문을 선택할 수 있는 정보 제공
  미적응형
    공격자는 결과를 보지 않고 해독할 암호문 선택 가능
    공격자는 평문을 본후, 추가 암호문 해독 불가 :
http://wiki.hash.kr/index.php/%EC%84%A0%ED%83%9D%EC%95%94%ED%98%B8%EB%AC%B8%EA%B3%B5%EA%B2%A9

## Slide 10: 부채널 공격 기법
기법 | 설명
소요 시간 분석 | 다양한 계산을 하는데 소요되는 시간측정 기반
전력 모니터링 공격 | 연산 중 HW가 소비하는 전력변화 측정 기반
전자기파 공격 | HW 외부로 방출되는 전자기파를 측정, 해독하여 정보 획득
음성 암호 해독 | 연산 중 HW가 생성한 음향 측정 후 악용
차분 오류 분석 | 계산 과정에서 오류를 의도적으로 끼워넣어 암호를 빼냄
잔존 데이터 | 삭제된 것으로 추정되는 데이터 읽어냄
로우해머 공격 | 접근 허락되지 않은 메모리 영역 강제로 수정

## Slide 11: 전력/전자파 분석 공격
가장 대표적인 부채널 공격
디바이스의 전자파 방사를 측정하여 암호키를 해킹하는 공격
단순 전력/전자파 분석 공격(SPA, SEMA) , 차분 전력/전자파 분석 공격(DPA, DEMA)
1999년 DES가 공격된 후, 현대 암호 시스템을 위협하는 가장 강력한 공격수단으로 연구 됨
거의 모든 암호 알고리즘 공격 가능
스마트 디바이스로 공격 대상으로 확대될 것으로 예상 됨

## Slide 12: 시간차 분석 부채널 공격
암호화를 구동하는 데 걸리는 시간을 측정하고 분석하여 암호를 해독하는 방식
멜트다운과 스펙터에 여기에 해당
  멜트다운
    인텔 CPU에 적용된 ‘비순차적 명령어 처리’ 기술의 버그를 악용한 보안 취약점,
    보안을 위해 응용 프로그램이 CPU의 캐시 메모리에 접근하지 못했던 기존 HW보안 구조가 통째로 무너짐
  스펙터
    CPU 속에 담겨있는 수많은 명령어에서 일어나는 버그를 악용한 취약점
    해킹 프로그램이 다른 응용프로그램이 담긴 메모리 내부 구조를 들여다 볼 수 있음.
시간차 노이즈를 암호화 과정에 추가하는 등의 공격의 위험성을 줄이기 위한 노력을 하고 있음

## Slide 13: 타자 소리를 해킹하는 음향 부채널 공격
공격대상이 비밀번호를 입력하는 소리를 듣고 암호키 획득
스마트폰조차 활용되어 공격 가능할 수 있음.
정교한 머신러닝 모델이 필요하여 키를 누르는 것과 다른 키를 구별할 수 있는 충분한 훈련 데이터 필요