## Slide 1: 연산 가속기 종류와 사용하는 이유
일시: 2026년 5월 Youtube: https://youtu.be/Y9J41Oyy2UI
발표자: 이승원

## Slide 2: 암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 연산량 부담
비트 단위 연산의 비효율성
  일반적인 CPU는 word단위로 데이터를 처리 하도록 최적화 되어 있음.
  암호 알고리즘은 비트를 섞고, 뽑아내고, 순서를 바꾸는 작업을 매우 많이 함.
  여기서 문제점이 생기는데, 1비트를 바꾸기 위해 연산(shift, and, or)을 조합해야하고, 이때 32비트 or 64비트 레지스터 전체를 건드리는 비효율이 발생함.
  이를 해결하기 위해 CPU 회로를 바꿔(별도의 연산 없이 전기가 흐르는 통로) 단 1클록만에 비트 위치를 바꿀 수 있게 된다.
거대 정수 및 다항식 연산
  일반적인 CPU는 한 번에 64비트 크기의 숫자만 계산 가능함.
  RSA, PQC 숫자를 계산하려면 64비트씩 쪼개서 계산 해야하고, 이때 발생하는 올림수를 관리해야함.
  이때 엄청난 부하가 걸림(올림수 때문).
  이를 해결하기 위해 전용 레지스터와 ALU를 사용하여 몇 번만에 끝내버림.

## Slide 3: 암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 연산량 부담
S-box, 메모리 병목
  보통 암호화 과정에서 S-box를 사용하는데, 소프트웨어로 구현할 때는 보통 룩업테이블을 사용함.
  CPU가 테이블에서 값을 찾을 때 메모리에 접근해야하는데, 이때 캐시 미스가 발생하면 연산속도가 매우 느려짐.
  이를 해결하기 위해 S-box를 조합논리회로로 직접 구현하거나 전용하드웨어테이블에 내장하여 메모리까지 접근 안하고 바로 해결함.

## Slide 4: 암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 데이터 처리량 확보
하드웨어 파이프라이닝
  암호 알고리즘은 여러 round를 거친다. 일반적인 CPU는 라운드 사이클이 모두 끝나야 다음 데이터를 처리하지만 가속기는 비어있는 라운드 레지스터에 데이터를 곧 바로 넣어 놀고 있는 CPU가 없이 계속 일을 하게하여 처리량을 늘림.
SIMD, Multi-core
  SIMD: CPU의 확장명령어임(AVX-512, NEON 등).
  병렬전용회로: 똑같은 암호화 회로를 물리적으로 여러 개 복사해서 배치하여 처리량을 늘림(FPGA, ASIC 등).

## Slide 5: 암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 메모리 최적화+DMA
병목 현상 제거
  일반적인 CPU는 데이터를 처리할 때 [메모리캐시레지스터연산메모리]의 과정을 거침. 이때 CPU가 계속 관여하기 때문에 데이터 전송 속도가 느려짐.
  이를 해결하기 위해 DMA(Direct Memory Access)를 사용함.
  DMA는 CPU를 거치지 않고 메모리에서 직접 데이터를 I/O하는 기능임.
  이로 인해 데이터 이동을 최소화시키고 데이터를 연산장치에 계속 공급함으로써 하드웨어가 쉬지 않고 일함.

## Slide 6: 암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 전력효율성
명령어 처리 오버헤드
  1비트를 연산하기 위해 CPU는 메모리에서 명령어를 가져오고, 해석하고, 실행하는 과정을 거치는데 이때 엄청난 에너지를 사용함.
  가속기는 명령어 해석과정이 없기 때문에 전기가 들어오는 즉시 회로를 따라 즉시 연산되어 에너지 효율이 좋음.
낮은 클럭 주파수와 높은 처리량
  기존 CPU연산방식은 느린 속도를 커버하기 위해 클록을 높여서 속도를 높이게 되는데, 이때 엄청난 발열과 전력이 들어감.
  가속기는 SIMD, 파이프라이닝 덕분에 클록을 낮게 유지하면서 많은 데이터를 처리함.

## Slide 7: 암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 전력효율성
데이터 이동 최소화
  데이터를 먼 곳(메모리캐시  레지스터)으로 옮기는 것도 전력 소모임.
  가속기는 ALU 옆에 데이터를 저장하는 local buffer를 둠으로써 거리를 최소화 시켜 에너지 소모량을 줄임.
암호 연산에서 전기세+발열+베터리 수명+소형화 가능성이 중요함
  왜?
  스마트폰, 스마트 워치, IoT 센서 등은 전력이 제한적임. 가속기가 없다면 암호화 기능을 켰을 때 배터리가 금방 바닥나 실용성이 떨어짐.
  전력이 많이 들면 발열이 생기고, 기계 입장에서 볼 때 고장을 방지하기 위해 성능을 스스로 낮춤.
  데이터센터 유지비 절감됨.

## Slide 8: 암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 부채널공격
타이밍 공격
  암호화 키의 값에 따라 연산 시간이 미세하게 달리지는 점을 이용하여 공격함.
  예를 들어, 키의 비트가 '1'일 때만 수행하는 연산이 있다면, 전체 실행 시간이 길어질 것입니다. 공격자는 수만 번의 연산 시간을 측정하여 통계적으로 키 값을 추론합니다.
  이를 해결하기 위해 가속기는 하드웨어 회로가 고정되어 있기 때문에 항상 똑같은 경로와 클록 수를 소모하도록 설계하여 힌트를 못 얻게함.
전력 분석 공격
  하드웨어가 연산을 수행할 때 소비하는 전력의 변화를 측정하여 공격함.
  단순 전력분석(SPA): 전력 소모 그래프를 보고 특정 명령어가 실행되는 패턴을 파악하여 공격함.
  차분 전력분석(DPA): 전력 측정 데이터에 통계적 기법을 적용해서 노이즈 속 숨겨진 키 정보를 추출하여 공격함.
  이를 해결하기 위해 가속기는 연산장치를 동시에 가동시키거나 가짜연산을 섞어 전력소모를 일정하게 유지하는 회로를 설계함. 더 나아가 전력 그래프를 노이즈 처리하여 정보를 숨김.

## Slide 9: 암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 부채널공격
전자기파 분석 공격
  칩 내부에서 전류가 흐를 때 발생하는 전자기파를 안테나로 수집해서 정보를 알아내는 공격임.
  직접적인 접촉 없이도 근거리에서 데이터를 훔칠 수 있음.
  이를 해결하기 위해 가속기는 메모리와 버스 접근을 격리시켜 전자기파 강도를 떨어뜨림
소음 분석 공격
  CPU가 고부하 연산을 할 때 발생하는 고주파 소음을 분석해서 키 정보를 알아내는 공격함.
  이를 해결하기 위해 마스킹이나 듀얼 레일 기법을 직접 회로에 넣어 해결함.
  듀얼레일: 신호가 흐를 때 항상 반대되는 신호를 동시에 흘려보내 전력 소모를 항상 일정하게 유지하게끔 하는 하드웨어 설계 기법임.

## Slide 10: 암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 부채널공격 외의 다양한 공격
물리적 오류 주입 공격
  전압이나 레이저를 이용해 하드웨어의 오작동을 유도하여 공격함.
  인증 절차를 건너뛰거나 오류가 섞인 결과값을 분석하여 암호 키를 알아냄.
하드웨어 트로이목마
  반도체 설계나 제조 단계에서 악의적인 회로를 몰래 삽입하는 공격임.
소프트웨어 취약점 공격
  하드웨어가 아닌, 암호를 다루는 프로그램 자체의 빈틈을 노려 공격함.
  버퍼 오버플로우: 메모리 경계를 넘치게 해서 실행 흐름을 가로챔.
  중간자 공격: 통신 경로 중간에서 데이터를 가로채거나 위조함.

## Slide 11: 암호 연산 가속기 종류
CPU 명령어 세트 확장(명령어 세트에서 암호 전용 명령어 추가)
  특징:별도의 하드웨어를 구매할 필요 없이 기존 CPU 성능을 그대로 활용 가능함. 개발자가 함수 호출하듯 명령어를 쓰면 CPU 내부의 전용 회로가 동작함.
  사용이유: 범용성과 빠른 응답속도(낮은 지연시간)
  예시: Intel AES-NI, ARM Crypto Extensions, SIMD가속용: AVX-512, ARM NEON
전용하드웨어 엔진(Fixed-function ASIC)
  특징:1가지 암호 연산만 할 수 있도록 설계되어 있어 전력소모가 매우 적고 속도는 가장 빠름. 하지만 알고리즘이 바뀌면 칩을 새로 제작해야함.
  사용이유: 효율이 좋음(배터리가 중요한 곳에서는 필수적), 강력한 물리 보안(설계 단계에서 부채널 공격 방어 회로를 직접 삽입할 수 있음).
  예시: 스마트폰 AP 내의 Secure Enclave, 하이패스 단말기 칩.

## Slide 12: 암호 연산 가속기 종류
FPGA(Field Programmable Gate Array)
  특징: 하드웨어 회로 구성을 사용자가 필요할 때마다 코딩하여 바꿀 수 있음. 빠르면서 성능이 좋음.
  사용이유: 알고리즘 민첩성, 맞춤형 보안(특정 기업에서만 사용하는 알고리즘)
  예시:PQC알고리즘 구현, 고성능 네트워크 보안 장비
GPU
  특징: 수천 개의 작은 코어를 이용하여 대량의 데이터를 병렬 처리함. 하지만 개별 암호화 건당 처리 속도는 CPU보다 느림.
  사용이유: 대규모 병렬성, 연산 최적화
  예시: 대용량 DB 암호화, TLS 가속 카드

## Slide 13: 암호 연산 가속기 종류
가속기 종류 | 주요 예시 | 대표 암호 연산
CPU 명령어 확장 | AES-NI ARM Crypto Extensions | AES SHA 계열
전용 하드웨어 엔진 (ASIC) | Secure Enclave 스마트폰 AP 내 보안 칩 | AES RSA PQC
FPGA | FPGA 기반 보안 장비 PQC 구현 시스템 | PQC 알고리즘
GPU | GPU (병렬 가속) | 대용량 데이터 암호화

## Slide 14
Thank you