## Slide 1: ARM 프로세서
IT융합공학부 권혁동

## Slide 2
ARM 프로세서
레지스터 구조
개발환경

## Slide 3: ARM 프로세서
Advanced RISC Machine
임베디드 시스템에 자주 활용되는 프로세서
버클리 RISC I, II, Stanford MIPS 기반
  load-store 아키텍쳐
  32비트 인스트럭션
  3-address 인스트럭션 규격
RISC 방식을 사용

## Slide 4: ARM 프로세서
CISC
  Complex Instruction Set Computer
  명령어의 길이가 길고 연산이 복잡
RISC
  Reduced Instruction Set Computer
  명령어 길이가 16, 32비트로 균일
  명령어의 실행 사이클 1사이클로 균일
  범용 레지스터(GPR) 사용
  약 100개의 인스트럭션

## Slide 5: ARM 프로세서

## Slide 6: 레지스터 구조
총 37개의 레지스터
모두 32비트로 동일한 크기
사용 가능한 레지스터는 16 + 2개 레지스터
  데이터 레지스터 16개
  상태 레지스터 2개

## Slide 7: 레지스터 구조
총 37개의 레지스터
모두 32비트로 동일한 크기
사용 가능한 레지스터는 16 + 2개 레지스터
  데이터 레지스터 16개
  상태 레지스터 2개

## Slide 8: 레지스터 구조
데이터 레지스터
R0 ~ R15까지의 레지스터
R13, R14, R15는 특정 용도로 사용
  R13: 스택 포인터
  R14: 링크 레지스터
  R15: 프로그램 카운터
R13, R14는 GPR로도 사용 가능
R0를 사용하는 인스트럭션은 다른 GPR(R1 ~ R13)과 조합 가능

## Slide 9: 레지스터 구조
상태 레지스터
CPSR(Current Program Status Register)
SPSR(Saved Program Status Register)

## Slide 10: 레지스터 구조
8비트 네 구간으로 구성
  Flag, Status, Extension, Control
필드 | 기능 | 필드 | 기능
N | 음수 플래그, 플래그 설정 연산 결과 기록 | GE[3:0] | SIMD greater - or - equal
Z | 제로 플래그, 플래그 설정 연산 결과 0 | E | 엔디안 제어
C | 캐리 | A | 1일 경우, 확실치 않은 abort 실행 안함
V | 오버플로우 | I | 1일 경우, IRQ 비활성화
Q | 포화 플래그, 포화 시에 기록 | F | 1일 경우, FIQ 비활성화
J | 1일 경우, 자바 실행 가능 | T | 1일 경우, Thumb / 0일 경우, ARM 상태
Res | 예비용 | Mode | 프로세서 모드

## Slide 11: 개발환경
인스트럭션 세트
  load-store 아키텍쳐
  3-address data processing
다수의 레지스터를 대상으로 load-store 가능
소스파일 규격
  작성: C 또는 어셈블리어
  컴파일: ARM 오브젝트 포맷(.맬) 파일
  링크: ARM 이미지 포맷(.aif) 파일
  이미지 파일은 ARM 심볼릭 디버거(ARMsd)로 디버깅 가능

## Slide 12: 개발환경
ARM C 컴파일러
  ANSI C 기준을 따름
  외부 함수 ARM 프로시져 호출 함수 사용 가능
  ARM 오브젝트 포맷 대신 어셈블리 소스 출력 가능
ARM 링커
  오브젝트 파일들을 모아 실행 가능한 프로그램을 생성
  오브젝트 파일과 오브젝트 모듈간의 심볼릭 관계를 형성