## Slide 1: IP Address
IT융합공학부 윤세영
유투브 주소: https://youtu.be/6yQVIuAhrg8

## Slide 2
IP Address란?
IP Address의 구성
IP Class
Subnet Mask

## Slide 3: IP Address란?
Internet Protocol Address
1970년대 만들어짐
보편적으로 사용되는 IP 주소체계에는 IPv4와 IPv6가 있음
네트워크 장비 식별을 위해 고유한 IP 주소를 사용함
192.168.3.0
192.168.3.0
출발: 192.168.1.0
도착: 192.168.3.0
?

## Slide 4: IP Address의 구성
주소는 32bit로 이루어져 있음
Network ID + Host ID
128.11.3.31
10000000 00001011 00000011 00011111
80.0B.03.1F
Network ID
Host ID

## Slide 5: IP Class
Classful Address
Class A : <First Byte> 0 to 127
Class B : <First Byte> 128 to 191
Class C : <First Byte> 192 to 223
Class D : <First Byte> 224 to 239
Class E : <First Byte> 240 to 255

## Slide 6: IP Class - A
A Class
첫 번째 블록(옥텟)이 0~127이므로 맨 처음 bit는 항상 0임
네트워크 ID로 사용하는 부분은 첫 번째 블록 한 개
0
Network ID
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
Host ID
Host ID의 개수: 2^24

## Slide 7: IP Class - B
B Class
첫 번째와 두 번째의 bit는 항상 10임 (128~191)
네트워크 ID로 사용하는 부분은 첫 번째과 두 번째 블록
1
0
Network ID
1
0
0
0
0
0
0
0
Host ID
Host ID의 개수: 2^16
1
0
1
1
1
1
1
1

## Slide 8: IP Class - C
C Class
처음 bit는 항상 110임 (192~223)
마지막 부분을 제외하고 앞의 세 부분을 네트워크 ID로 사용
1
1
0
Network ID
1
1
0
0
0
0
0
0
Host ID
Host ID의 개수: 2^8
1
1
0
1
1
1
1
1

## Slide 9: Special Addresses
This host Address
- 0.0.0.0/32 is called the this host address.
Limited-broadcast Address
- 255.255.255.255/32
Loopback Address
- 127.0.0.0/8 is called loopback address.
Multicast Addresses
- 224.0.0.0/4

## Slide 10: Subnet Mask
네트워크 아이디와 호스트 아이디를 구분 하기 위해 사용함
32bit로 이루어져 있음
네트워크 아이디는 1, 호스트 아이디는 0으로 표기함
IP 주소
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subnet
Mask
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
Network ID
Host ID
Subnet Mask: 255.0.0.0

## Slide 11: Subnet Mask
IP 주소: 10.10.1.3
Subnet Mask: 255.0.0.0
IP 주소: 170.1.0.0
Subnet Mask: 255.255.0.0
IP 주소: 192.168.1.0
Subnet Mask: 255.255.255.0
10 . 10 . 1 . 3
170 . 1 . 0 . 0
192 . 168 . 1 . 0
Network ID

## Slide 12: Subnet Mask
Prefix
- 서브넷 마스크 표기 방법
- / 이후 네트워크 아이디의 개수(1의 개수)를 표기함
Ex) 0.0.0.0/32 ---> 네트워크 아이디의 개수(1의 개수)가 32개.
11111111 11111111 11111111 11111111
Subnet Mask: 255.255.255.255