## Slide 1: ARM 어셈블리
https://youtu.be/Yby-zH60YTY

## Slide 2: ARM
ARM은 Advanced RISC Machine의 약자, 임베디드 기기에 주로 사용되는 32bit 프로세서
모바일 기기 또는 IoT 디바이스에 많이 사용됨
ARMv8 부터는 32비트 지원을 유지하면서 64bit 명령어 지원
Cortex-A : 애플리케이션 실행 능력에 중점
Cortex-R : Real-Time 용도에 특화
Cortex-M : 마이크로 컨트롤러 시장 타겟

## Slide 3: ARM 동작 모드
권한 | 모드 | 진입 유발 예외 | 설명
Un-privileged | User |  | User 태스크나 어플리케이션 수행시의 모드
privileged | FIQ | Fast Interrupt | 빠른 인터럽트 처리 모드
 | IRQ | Standard Interrupt | 일반적인 인터럽트 처리모드
 | SVC | Reset, Power On, SWI | 시스템 자원(memory, I/O, reg)을 자유롭게 관리하기위한 모드
 | Abort | Memory falult | 메모리에서 명령, 데이터를 r/w시 오류발생 처리 하기 위한 모드
 | Undefined | Undefined Instruction | Fetch 한 명령어가 디코더에 정의되지 않은 경우를 처리하기 위한 모드
 | System |  | User 모드와 동일한용도
M 프로파일을 제외

## Slide 4: ARM 동작 모드
모드 필요 : 현재 프로세서가 어떤 권한을 가지고 어떤 종류의 작업을 하고 있는지 나타내기 위해서
Ex) 예외가 발생할 때
모드 X
현재하던 일을 멈춤 ->
현재 하던 일에 대한 내용을 백업 ->
예외처리를 한 뒤에 ->
백업한 것을 다시 복구 한 뒤 돌아온다
모드 O
공동으로 쓰는 범용 레지스터와 달리 bankedregister 사용->
백업 필요 없음

## Slide 5: Registers
ARM은 32비트 길이의 레지스터를 37개
30개의 범용 레지스터와 한 개의 PC, 한 개의 CPSR, 5개의 SPSR
범용 레지스터
PC (Program Counter)
CPSR(Current Program Status Register)
SPSR(Saved Program Status Register)

## Slide 6: 범용 레지스터, PC, SPSR(Saved Program Status Register)
R0 ~ R7 모든 CPU 모드 에서 동일
R0 ~ R3 함수에 인수를 전달하는데 사용
R4 ~ R11 초기값 리턴 필요 PUSH {R0-R3,R12,LR} POP {R0-R3,R12,PC}
R8 ~ R12는 FIQ 모드를 제외한 모든 CPU 모드에서 동일 FIQ 모드에는 고유 한 R8 ~ R12 레지스터
SPSR R13 및 R14는 시스템 모드를 제외한 모든 권한있는 CPU 모드에서 뱅킹
R13은 SP ( 스택 포인터)
R14는 LR ( 링크 레지스터)
R15는 PC, 프로그램 카운터

## Slide 7: CPSR(Current Program Status Register)
N | 음수(Negative)플래그, 플래그 설정 연산 결과를 31 비트에 기록한다.
Z | 제로 (Zero) 플래그, 플래그 설정 연산 결과가 0인 경우에 기록한다.
C | 캐리 (Carry) 플래그, 덧셈에 대한 unsigned overflow를, 뺄셈에 대한 not-borrow를 기록한다. 쉬퍼트 회로에 의해서도 사용된다.
V | 오버플로우(Overflow) 플래그, 플래그 설정 연산에 대해 signed overlfow를 기록한다.
Q | 포화(Saturation) 플래그, 포화시에 일부 명령어가 이 플래그를 1로 설정한다.
J | J = 1은 자바 실행이 가능함을 의미한다.( 이때 T = 0 이어야 함) 이 비트를 변경하기 위해서는 BXJ 명령어를 사용한다. ( ARMv5E 이상 )
Res | 이 비트들은 확장을 위해 예약되어 있다. 소프트웨어는 이 비트들에 저장되어 있는 값을 유지해야함

## Slide 8: CPSR(Current Program Status Register)
GE[3:0] | SIMD greater-or-equal 플래그
E | 데이터 엔디안값을 제어한다.
A | A = 1은 불확실한 data abort를 비활성화 한다.
I | I = 1 은 IRQ 인터럽트를 비활성화 한다.
F | F = 1 은 FIQ 인터럽트를 비활성화 한다.
T | T = 1은 Thumb 상태를 가리키고, T = 0은 ARM 상태를 가리킨다. 이 비트를 변경하기 위해서는 BX 또는 BLX 명령을 사용해야 한다.
Mode | 현재 프로세서 모드

## Slide 9: 기타 기술
Thumb
16비트 포맷으로 ARM 명령어 세트의 서브셋을 다시 인코딩하여 생성되는 두 번째 명령어 세트
16비트 코드로 코드를 축약한다.
분기 명령어만 조건문으로 사용 가능, r0~r7만 사용 가능
Thumb-2
16비트 명령어세트에 32비트 명령어를 추가하여 확장
ARM 명령어 세트를 사용하지 않고도 처리 가능

## Slide 10: 기타 기술
트러스트존(TrustZone)
ARM에서 제공하는 보안 기술로, 현재 모든 Cortex-A 클래스 프로세서에 통합됨
운영체제로부터 보호되는 두 번째 환경을 생성해 보안성을 제공 하는 방식
NEON
SIMD(Single Instruction Multiple Data)명령어 세트
NEON 명령어를 사용하면 한번의 사이클에 연산이 여러 데이터를 레지스터에 작업하게 되어 높은 성능을 얻을 수 있음

## Slide 11: ARM 어셈블리
레이아웃 포맷
레이블: 명령어; 주석
레이블 : 메모리 위치를 참조하는 일반적인 방법. 레이블은 분기명령어에 사용됨.
명령어 : ARM 명령어 혹은 어셈블러 디렉티브
주석 : ; 이후에 나오는 모든 문자는 주석으로 간주
Start :
MOV r1, #20 ; 20이라는 값을 레지스터 r1에 넣는다.
MOV r2, #22 ; 22이라는 값을 레지스터 r2에 넣는다.
ADD r0, r1, r2 ; r1과 r2를 더하면 r0에는 42 값이 들어간다.
b end : ‘end’로 분기

## Slide 12: ARM 어셈블리
명령어 포맷
<op>{cond}{flags} Rd, Rn, Operand2
<op> : 3개의 문자로 구성되며 피연산자를 호출
{cond} : 2개의 문자로 구성된 조건코드, 옵션
{flags} : 추가적인 플래그, 옵션
Rd : 목표 레지스터
Rn : 첫 번째 레지스터
Operand2: 두번째 레지스터 혹은 두번째 피 연산자

## Slide 13: ARM 어셈블리 - 이동
MOV{<cond>}{S} Rd, Rs
: 데이터를 레지스터에 복사. 소스(source)는 레지스터나 즉시값(0~ 65535) 목적지(destination)는 항상 레지스터
MVN{<cond>}{S} Rd, Rs
: 부정값을 레지스터(destination = NOT(source))로 복사
mov로 처리할 수 없는 값을 저장할 때 유용. 즉시 값으로 표현할 수 없는 숫자(0xFF00FFF)
NEG{<cond>}{S} Rd, Rs
: Rs 값을 -1과 곱한 결과를 Rd에 저장

## Slide 14: ARM 어셈블리 - 산술
ADD{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs
: Rm과 Rs를 더하여 Rd에 결과를 저장
ADDS {<cond>}{S} Rd, Rm, Rs
: Rm과 Rs를 더하여 Rd에 결과를 저장
사용시 결과가 레지스터 길이를 넘으면 캐리 플래그를 업데이트한다.
ADC{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs
: Rm과 Rs를 더하여 Rd에 결과를 저장.
캐리 플래그가 설정 되있다면 캐리비트를 더한다.
레지스터 길이를 넘으면 캐리 플래그를 업데이트

## Slide 15: ARM 어셈블리 - 산술
SUB{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs
: Rm에서 Rs를 빼서 Rd에 결과를 저장
SBC{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs
: SUB와 유사하나 SUB에서 캐리 플래그가 설정되면 결과에 캐리비트를 뺀다.
RSB{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs
: SUB와 연산의 순서가 반대, Rs에서 Rm를 빼서 Rd에 결과를 저장.
배럴 시프터가 필요 할 때 명령어 사용을 절약 할 수 있다.
RSB r1, r2, r3, LSL #1 ; r1 = (r3*2) – r2
RSC{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs
: RSB와 유사하나 SUB에서 캐리 플래그가 설정되면 결과에 캐리비트를 뺀다.

## Slide 16: ARM 어셈블리 – 데이터 전송
LDR {<cond>}{B|H} Rd, addressing
: 시스템 메모리에서 하나의 데이터 항목을 레지스터로 이동하기 위해 사용
STR
: 레지스터를 가져와서 시스템 메모리에 32비트를 저장한다.
Ex)
wordcopy
LDR r3, [r0], #4
STR r3, [r1]], #4
SUBS r2, r2, #1
BNE wordcopy

## Slide 17: ARM 어셈블리 – 논리
AND
: 2개의 피연산자를 사용해 논리 AND 수행하여 결과를 목적 레지스터에 저장
EOR
: 비트와이즈 연산에 유용, 비트를 효율적으로 ‘스위칭‘
ORR
: 2개의 레지스터를 사용해 논리 OR을 수행하여 그 결과를 저장
BIC
: AND Not, C에서는 operand1 & (!operand2)
CLZ{<cond>}Rd, Rm
레지스터 Rd을 가져와서 앞부분의 0의 개수를 센 후에 그 결과를 Rm에 저장

## Slide 18: ARM 어셈블리 – 비교
CMP
: 2개의 숫자를 비교하는데 빼는 연산을 사용, 결과에 따라 상태 플래그를 업데이트
CMP r0, r1 ;
TST
: operand1 AND operand2와 같은 동작으로 레지스터의 비트가 클리어 혹은 설정 되었는지 확인하는 테스트 명령어
결과에 따라 상태 플래그를 업데이트
LDR r0, [r1] ; r1이 가르키는 메모리를 r0으로 로드한다.
TEQ r0, 0x80; r0의 비트 7이 1인가?
BEQ another_routine ; 그렇다면 분기
TEQ
2개의 숫자를 비교하는데 OR 연산을 사용, 결과에 따라 상태 플래그를 업데이트

## Slide 19: ARM 어셈블리 – 분기
B there
: 라벨이 there인 곳으로 무조건 분기한다. (Branch)
BEQ there
: 플래그가 0이면 there로 분기한다.
아니면 다음 명령어를 수행한다. (Branch Equal)
BNE there
: 플래그가 0이 아니면 there로 분기한다.
아니면 다음 명령어를 수행한다. (Branch Not Equal)
BL sub+ROM
: 계산된 위치의 서브루틴을 호출한다. (Branch with Link)

## Slide 20: 최적화 방법들 - 카운트를 높이지 않고 줄이기
카운터를 증가시키는 코드를 작성하는게 일반적이지만 0으로 감소시키는게 더 빠르다
mov r0, 0
loop:
ADD r0, r0, #1
CMP r0, #15
BLE loop
mov r0, 0
loop:
SUBS r0, r0 #1
BNE loop

## Slide 21: 최적화 방법들 - 정수
부동 소수점의 처리는 정수 연산에 비해 많은 실행 시간 필요
일반적으로 사용하는 정수는 원하지 않은 연산을 피하기 위해 시스템 버스와 같은 너비를 갖게 하므로 u16이 필요하더라도 32비트 시스템에서는 u32 사용이 더 빠르다
양수의 값만 처리한다면 unsigned로 만드는 것이 더 빠름
Ex) 100.01사용시 100을 곱하여 사용하기

## Slide 22: 최적화 방법들 - 나눗셈
나눗셈은 피할 수 있다면 피할 것
나눗셈을 시프트로 변경할 수 있는지 고민할 것
Ex) (a / b) > c를 a>(c*b)로 작성

## Slide 23: 최적화 방법들 – 적당한 파라미터, 객체 대신 포인터
ARM에서 파라미터는 서브루틴을 호출하기 전에 레지스터 r0부터 r3까지에 파라미터 값을 저장해 넘김
그 외의 파라미터는 스택에 저장
파라미터가 너무 클 경우에도 스택에 푸쉬됨
객체의 어드레스를 서브루틴에 전달하여 스택에 푸시 되지 않도록 함

## Slide 24: 최적화 방법들 – 시스템 메모리를 자주 업데이트 X
Void loopit(void)
{
u32 i; // 지역변수
iGlobal = 0; // 전역변수
//32비트 인덱스 감소
for (i=16; i !=0; i--)
{
iGlobal++;
}
}
Void loopit(void)
{
u32 i; // 지역변수
u32 j;
iGlobal = 0; // 전역변수
//32비트 인덱스 감소
for (i=16; i !=0; i--)
{
j++;
}
iGlobal = j; //지역변수의 값을 전역변수에 복사
}

## Slide 25: 최적화 방법들 – 특별한 루틴
임베디드 시스템에서는 특정 함수를 위해 더욱 최적화된 루틴을 생성해야 하는 일이 있음
주로 수학 연산에 관련된 경우
Ex) 10으로 곱하기 위한 빠른 루틴
MOV r1, r0, asl #3 ; r0에 8을 곱한다.
ADD r0, r1, r0, asl #1; 결과에 r0를 두 번 더한다.

## Slide 26: 최적화 방법들 – 하드웨어
주파수 설정
  프로세서가 최대 속도로 동작할 필요가 있을 때
  시스템 호출은 프로세서로 하여금 최대 속도로 동작
  연산이 끝나면 낮은 속도로 돌아와 에너지를 절약
캐시 설정
  명령어 캐시, 데이터 캐시, 캐시 라인 잠굼, Thumb 사용

## Slide 27: 사이트
라즈베리 파이 ARM 어셈블러
https://thinkingeek.com/arm-assembler-raspberry-pi/

## Slide 28: 간단한 코드
.global main
main:
mov r0, #2
bx lr
vim, nano 같은 편집기로 first.s 파일 생성
코드작성 후 어셈블힌다. as -o first.o first.s
first.o를 링크하여 실행파일 생성 gcc –o first first.o
실행 ./first
./first; echo $? 확인명령어
에러코드 7값이 출력
all: first
first: first.o
gcc -o $@ $+
first.o : first.s
as -o $@ $<
clean:
rm -vf first *.o
Notes: 오류코드 2가 출력