## Slide 1: 부채널 분석
전력 분석 공격 1

## Slide 2: 암호키 공격
평문
암호문
평문
암호문
평문
암호문
KEY
KEY
KEY
Black
Box Attack
Gray
Box Attack
White
Box Attack
그레이
박스 공격
부채널
공격
비 침습적
침습적
전력 분석 공격

## Slide 3: 전력분석공격
처리하는 데이터와 연산에 따라서 순간 소비 전력의 차이를 사용
분류
  Simple Power Analysis
  Differential Power Analysis
  Correlation Power Analysis
  Template Attack

## Slide 4: 데이터와 소비전력
내부 연산 데이터와 소비전력 사이에 연관성
CMOS 인버터

## Slide 5: 소비전력 모델
  Hamming weight model
  -
  Hamming distance model
  데이터의 상태변화 시 전력 소비
  -

## Slide 6: SPA (Simple Power Analysis)
하나 혹은 적은 수의 전력파형을 분석하여 비밀정보를 추출하는 전력분석기법
키 추출 – 소비전력량, 연산시간 차이

## Slide 7: SPA (Simple Power Analysis)
하나 혹은 적은 수의 전력파형을 분석하여 비밀정보를 추출하는 전력분석기법
알고리즘 구조 파악 – 공격위치, 역공학

## Slide 8: DPA (Differential Power Analysis)
다수의 파형을 통계적으로 분석하여 암호 알고리즘 비밀키 추출

## Slide 9: DPA의 가정
부채널 신호는 연산 데이터에 의존한다.
암호 알고리즘의 동작 방식은 공개되어있다.
공격자는 충분한 수의 부채널 신호를 수집 할 수 있다.
공격자는 암호 알고리즘의 입력 또는 출력을 알 수 있다.
AES Initial Round
Sbox (Input Key) = State
Sbox (0xFF Key) = 0x63, Key= 0xFF
(소비전력, 전자기파])

## Slide 10: DPA
Input Key

## Slide 11: DPA

## Slide 12: DPA

## Slide 13: DPA

## Slide 14: DPA 절차
다수의 임의 평문을 입력하여 소비전력 측정
추측한 키와 평문을 이용하여 중간값의 해밍웨이트를 계산
계산 결과에 따라 전력 신호를 분류
양분한 데이터를 각각 평균하여 차분 신호 계산

## Slide 15: 원리

## Slide 16: CPA
다수의 임의 평문을 입력하여 소비전력 측정
추측한 키와 평문을 이용하여 중간값의 해밍웨이트를 계산
측정한 소비 전력과 헤밍웨이트 간의 상관 관계 계산
상관도가 가장 높게 나오는 추측키 = 올바른 키

## Slide 17: CPA
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5

## Slide 18: CPA
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5

## Slide 19: CPA
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5

## Slide 20: CPA
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5

## Slide 21: CPA
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5

## Slide 22: CPA
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5

## Slide 23: CPA
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5
Input | trace | 0x00 | 0x01 |  | 0xFE | 0xFF
0x3D |  | 2 | 3 |  | 6 | 2
0x24 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2
0xAE |  | 8 | 4 |  | 3 | 6
 |  | 4 | 5 |  | 2 | 4
0x24 |  | 1 | 4 |  | 3 | 5