## Slide 1: ARM 기초
유튜브 주소 : https://youtu.be/3PiW4HeLSG8

## Slide 2
ARM 개요
ARM 레지스터
Cortex-M3

## Slide 3: ARM 개요
ARM : Advanced RISC Machine
  임베디드 기기에 많이 사용되는 RISC 프로세서
  RISC : Reduced Instruction Set Computer(축소 명령어 집합 컴퓨터)
    CPU 명령어의 개수를 줄여 명령어 해석시간을 줄임으로써 개별 명령어의 실행속도를 빠르게 한 컴퓨터
  사물인터넷,안드로이드, 랩탑, 인터넷 모뎀, 닌텐도 등에 사용되는 CPU 체계
  일반적인 데스크탑 PC - amd, intel cpu 명령체계로 이루어짐(CISC)
    e.g. x86(32비트), x64(64비트), AMD64(64비트)
  ARM용 기기 - RISC 명령체계로 이루어짐

## Slide 4: ARM 개요
RISC 특징
고정 길이의 명령어(16 or 32 bit)를 사용하여 더욱 빠르게 해석할 수 있다
간단하고 적은 종류의 명령어와 주소 지정 모드를 사용한다.­
명령어가 하드웨어적이므로 호환성이 낮다.
모든 연산은 하나의 클럭으로 실행되므로 파이프라인을 기다리게 하지 않는다.
많은 수의 범용 레지스터(GPR)를 사용하여 메모리 접근을 줄인다.
CISC, RISC 비교
 | CISC | RISC
명령어의 수 | 많다 | 적다
레지스터 | 적다 | 많다
처리속도 | 느리다 | 빠르다
설계(내부구조) | 복잡하다 | 간단하다
전력소모 | 많다 | 적다

## Slide 5: ARM 개요
ARM 프로세서 종류 - 크게 3가지로 분류
ARM Cortex-A (Application)
  복잡한 OS 및 사용자 응용 프로그램에 사용하는 응용 프로그램 프로세서 계열
ARM Cortex-R (Real-Time)
  실시간 시스템을 위한 임베디드 프로세서 계열
ARM Cortex-M (Microcontroller)
  저가형 응용프로그램에 최적화된 임베디드 프로세서 계열

## Slide 6: ARM 개요
ARM 구조(ARM7TDMI Processor Block Diagram)
1) 메모리에서 명령어 fetch 후 pipeline에 집어 넣음
2) pipeline의 명령어를 control unit에서 해독
3) 해독된 명령어를 ALU에서 실행
4) 메모리 접근 명령어일 경우 메모리 접근할 주소 계산
5) 결과를 다시 레지스터에 write

## Slide 7: ARM 레지스터
ARM 동작 모드 : 어떤 권한을 지니고 어떤 동작을 수행하는지 나타냄
모드 | 권한 | 설명
User | Un-Privileged | 일반적인 사용자 프로그램이 실행되는 모드
FIQ | Previleged | 빠른 인터럽트 처리 모드 User 모드와 SVC 모드보다 높은 우선순위로 인터럽트 처리
IRQ |  | 일반적인 인터럽트 처리 모드
Supervisor (SVC) |  | OS의 커널모드에서 사용되는 모드 시스템 리소스(I/O, memory, register) 관리 권한을 지님
Abort |  | 인터럽트나 예외 처리 중 메모리와 관련된 오류 발생 시 해당 오류를 해결하거나 처리 하기 위한 모드
Undefined |  | 일반적으로 정의되지 않은 명령어를 처리하기 위한 모드
System |  | User 모드와 동일한 용도이나 프로세서가 모든 코드에 대해 접근 권한을 지니기 때문에 보안성이 낮음

## Slide 8: ARM 레지스터
전통적인 ARM(ARM7, ARM9) 레지스터 구조
37개의 32 bit 레지스터 구성
동작모드 별 사용가능한 레지스터가 다름
R0 ~ R15 : 범용 레지스터
R13, R14, R15 : 특별한 용도로 사용
R13 : Stack Pointer
R14 : Link Register
R15 : Program Counter
CPSR : 현재 status를 저장하는 레지스터
Banked register : 각 모드 별 따로 존재(20개)

## Slide 9: ARM 레지스터
CPSR 레지스터 구조
N : 음수 플래그
Z : 제로 플래그
C : 캐리 플래그
V : 오버플로우 플래그
Q : 포화 플래그
J : 자바 실행 가능 여부 표시
GE : general-purpose register Extend 필드
M4~M0 : 현재 프로세서 모드 표시
Res : 확장을 위해 예약된 비트
IT : If-Then 문의 조건 코드를 저장하는 데 사용
E : 엔디언 값 제어
A : Asynchronous abort 비활성
I : IRQ 비활성
F : FIQ 비활성
T : Thumb or ARM 상태 표시

## Slide 10: Cortex-M3
32 bit ARM 프로세서
ARMv7-M 아키텍처 기반
Harvard architecture
  프로그램 코드와 데이터를 별도의 메모리에 저장하는 구조
Thumb-2 명령어만 사용 가능
  Thumb-2 : ARM과 기존의 Thumb을 섞어서 쓸 수 있는 명령 체계
Pipeline Branch Speculation
  Fetch - Decode - Execute + 분기 예측(Branch Speculation)을 수행

## Slide 11: Cortex-M3 아키텍처
ETM (Embedded Trace Macrocell)
  Trace 정보를 수집하는 디버깅 방식
FPB (Flash Patch and Breakpoint)
  Flash Patch - 바이너리 코드를 수정하는 것
DWT (Data Watchpoint and Trace)
  프로세서가 접근할때 선택적 데이터 트레이스를 가능하게 해주는 컴포넌트
    프로파일링 트레이스 : 다양한 동작에서 CPU가 사용하는 클럭 수 포착
    이벤트 트레이스 : 처리한 예외의 이력 및 기간 제공
DAP (Debug Access Port)
  외부의 JTAG 디버거와의 인터페이스를 담당하는 컴포넌트

## Slide 12: Cortex-M3 레지스터
R0~R12 : 범용 레지스터
  R0~R7 : 모든 명령어에서 접근 가능
  R8~R12 : 32bit 명령어만 접근 가능
R13 : Stack Pointer
R14 : Link Register
R15 : Program Counter
PSR : Program Status Register
  APSR, IPSR, EPSR로 구성됨
  IEPSR(EPSR & IPSR) : read only
  IAPSR(APSR & IPSR) : read-write
  EAPSR(APSR & EPSR) : read-write

## Slide 13: Cortex-M3 레지스터
APSR : 프로그램 상태 레지스터
IPSR : 인터럽트 상태 레지스터
EPSR : 확장 프로그램 상태 레지스터
PRIMASK : 프로그램 예외 마스크
FAULTMASK : 예외 마스크
BASEPRI : 베이스 우선 순위
CONTROL : 컨트롤 레지스터
  스레드 모드에서 MSP와 PSP 선택에 사용
MSP : 메인 스택 포인터
PSP : 프로세스 스택 포인터