## Slide 1: 국내외 인공지능 반도체에 대한 연구 동향 for 암호연구회
https://youtu.be/aarjphVOmY4

## Slide 2: 인공지능 반도체
CPU, GPU, NPU (인공지능 반도체)의 차이
크게 4종류가 있음
  GPU (Graphics Processing Unit) : 그래픽 계산 위해 설계, 벡터 단위 연산을 병렬적으로 수행 가능
  Tensor Cores : NVIDIA에서 개발, 행렬 곱 연산 가속화 (인공지능의 핵심 연산)
  TPU (Tensor Processing Unit) : Google에서 개발한 텐서 연산에 최적화된 칩, 특히 TF와 함께 사용 시 효율적
  NPU (Neural Processing Unit) : 인공지능에 필요한 연산에 특화된 칩, 위의 3개의 의미를 내포한다고 봐도 될듯 전체 시스템의 에너지 효율성을 높이는데에 중점 (뒤에서 설명) 딥러닝 연산엔 효율적이나, 다른 용도로 사용하기 어려움
CPU
GPU
NPU
Notes: GPU는 복잡한 그래픽 계산을 처리하기 위해 설계되었지만, 벡터 단위의 연산을 병렬적으로 수행할 수 있다는 특징으로 인해 대량의 데이터를 처리하는 딥러닝에도 유용하게 사용되어 오고 있다.
NVIDIA에서 개발한 텐서 코어는 복잡한 행렬 연산을 빠르게 처리할 수 있도록 설계되었으며, 딥러닝 모델의 학습과 추론 작업에 필수적인 행렬 곱 연산을 가속화힌다.
TPU (Tensor Processing Unit) [3]
Google이 개발한 TPU는 텐서 연산에 최적화된 인공지능 전용 반도체이다. 특히 구글의 딥러닝 프레임워크인 TensorFlow와 함께 사용될 수 있다. 이를 위한 경량화 모델인 TensorFlow Lite 모델을 사용할 때 높은 효율성을 보인다.
NPU (Neural Processing Unit) [4]
NPU는 인공지능에 필요한 연산을 특화하여 처리하는 하드웨어를 의미한다. 이는 딥러닝 모델에 필요한 연산을 가속화하고, 전체 시스템의 에너지 효율성을 높이는 데 중점을 둔다. 예를 들면 딥러닝 추론을 위한 NPU가 있으며, 이러한 칩은 해당 작업에서는 매우 효율적이지만, 다른 용도로는 사용하기 어려울 수 있다.

## Slide 3: 인공지능 반도체
일반적인 구조
  연산을 위한 핵심 코어 존재
  온 칩 메모리 :연산 대상 데이터들을 올려 두고 빠르게 접근하면서 행렬곱 연산 수행
  I/O Interface : 외부 데이터를 가져오는 통로가 됨
    해당 부분에서 많은 통신 오버헤드 발생하며, 이는 실제 딥러닝 연산의 100배 이상에 가까움
NPU (Processing Core)
On-chip Memory
I/O Interface
Notes: NPU의 일반적인 구조는 그림 2와 같다. 연산을 위한 코어가 존재하며, 빠른 데이터 접근을 위한 온-칩 메모리, 데이터 입출력을 위한 인터페이스 등으로 이루어져있다. 이외에도 연산 중간 값을 저장하는 버퍼가 존재하거나 세부 스펙이 다르게 설계될 수 있지만, 아래 그림과 같이 빠르게 데이터에 접근하기 위해 인터페이스를 거쳐 온-칩 메모리에 데이터를 가져오고, 병렬 처리에 특화된 처리 코어는 공통적인 부분이다. 각 NPU 마다의 아키텍처의 구조에 따라 성능 차이가 나거나 적합한 작업이 달라질 수 있다.

## Slide 4: 인공지능 반도체의 주요 특징
연산 단위
  각 인공지능 반도체는 연산 가능한 단위 및 특화된 연산 단위가 다를 수 있음
  딥러닝에 필요한 연산 단위를 제공함으로써 효율적 수행 가능
  연산 단위에 따라 대량의 데이터에 대한 연산을 수행하므로 인공지능 반도체의 성능 및 효율성을 결정하는 중요 요소
예전 세미나에서 다룬 내용 중에 양자화 라는 개념이 있음
  높은 정밀도의 데이터를 INT8 등의 정수 형태로 줄여버림으로써 연산을 빠르게 처리
  이는 추론을 위해 주로 사용됨
  이처럼 추론에 중점을 두고 INT만을 제공하는 칩도 존재

## Slide 5: 인공지능 반도체의 주요 특징
처리 속도
  딥러닝 모델의 학습 및 추론 속도에 직접적 영향을 미침 뒤에서 언급될 TOPS, TFLOPS 등의 인공지능 반도체의 성능 평가 지표에 영향을 줌
  빠른 처리 속도  딥러닝 애플리케이션의 반응 속도 향상, 실시간 추론 가능, 대규모 데이터에 대한 연산 가속화
  특히! 대규모 작업이나 실시간 연산이 필요한 작업에서 중요

## Slide 6: 인공지능 반도체의 주요 특징
에너지 효율성
  굉장히 중요한 요소
  인공지능 반도체가 소비하는 전력 대비 수행 가능한 연산의 양
  딥러닝 작업은 대량의 데이터 처리 및 복잡한 계산이 필요  고성능을 유지 + 전력 소비를 최소화 필요
  주요 전력 소비 요인 : 딥러닝 연산 자체 + 외부 메모리에 접근하여 필요한 데이터를 칩에 올리는 과정
    대학원 수업에서 배웠던 부분인데, 외부 메모리에 접근하는 게 실제 연산보다 약 100배 이상의 전력이 소모된다고 함  따라서 외부 메모리에 접근하는 횟수를 줄일 필요가 있음
  따라서 저전력 설계 및 에너지 효율적 연산 알고리즘들이 연구되는 중
  특히 에너지 효율적인 연산 알고리즘은 인공지능 반도체의 효율성 개선을 위해 필수적
    연산량을 줄이면서 정확도를 유지 또는 개선할 수 있어야 함
    이를 위해 딥러닝 아키텍처에 대한 연구들도 함께 진행 중  이전 세미나에서 했던 내용들인데, 프루닝, 양자화 등의 방법을 통해 연산할 대상 자체를 간소화 하는 방법이 있음

## Slide 7: 인공지능 반도체의 주요 특징
결론
  가장 중요한 3요소 : 연산 단위, 처리 속도, 에너지 효율성
  해당 요소들은 딥러닝 시스템의 성능 및 운영 비용에 직접적 영향 미침
  따라서 특정 작업에 맞는 인공지능 반도체 선택 시 매우 큰 영향을 미침
  물론, 해당 3요소 외에도 메모리 용량, 설계 유연성 등의 요소들도 고려해야함

## Slide 8: 국내외 인공지능 반도체 개발 동향
NVIDIA H100
  해당 칩에 탑재된 Tensor Core로 인해 딥러닝 학습 및 추론, 고성능 컴퓨팅, 컴퓨터 비전 등에 매우 적합
  NVLink 스위치 시스템을 사용하면 최대 256개의 H100을 연결하여 작업을 가속화 가능
  특히, 딥러닝 작업에 주로 사용되던 NVIDIA V100에 비해 연산 속도가 5배 이상 향상  매개변수가 조 단위인 언어모델을 처리 가능
  여러 데이터 타입에 대한 연산을 지원하고, 모든 데이터 타입에 대해 매우 높은 성능
  고성능의 실시간 추론 능력을 갖추었으나 이전 세대의 GPU보다 더 많은 전력 (W)을 소모한다는 단점 존재

## Slide 9: 국내외 인공지능 반도체 개발 동향
META MTIA
  컨텐츠 추천을 위한 인공지능 모델을 적극적으로 활용 중이며, 이를 위한 칩을 설계  MTIA
  대규모 트레이닝 및 추론을 위한 인공지능 가속기 (Meta Training and Inference Accelerator)  칩 하나로 학습과 추론을 모두 처리하게 했다는 점에서 주목받고 있음
  Pytorch 구현만 지원하며, 해당 프레임워크에 완전히 최적화 되도록 설계됨
  온 칩 메모리가 128MB로 굉장히 크기때문에 자주 액세스하는 데이터 및 명령에 대해 더 낮은 대기시간 소요
  에너지 효율성이 좋은 칩으로 알려져 있음

## Slide 10: 국내외 인공지능 반도체 개발 동향
Tesla D1
  자율 주행 자동차에 완전 자율 주행 기능 (Full Self Driving, FSD)을 탑재하기 위해 D1을 개발
  요즘 주목 받고 있는 GPT 등과 같은 거대 딥러닝 모델보다는 자율 주행과 연관된 딥러닝 모델을 대상으로 함
    주로 비디오 데이터에 대한 학습 및 도로 위의 물체에 대한 자동 라벨링 등의 기능이 필요
  BF16, FP8, INT8 등 다양한 데이터 타입을 처리할 수 있는 행렬 곱 전용 연산기와 벡터 연산기가 포함
  따라서, 고도로 병렬화 된 연산이 가능하며, 학습 및 추론 과정에 필요한 연산을 효율적으로 수행 가능하도록 설계됨

## Slide 11: 국내외 인공지능 반도체 개발 동향
Apple Neural Engine
  Apple이 자체 개발한 신경망 엔진
  기계 학습 모델을 빠르고 효율적으로 처리할 수 있도록 설계
  2017년 iPhone X에 탑재된 A11 칩의 일부로 처음 포함  A11은 최대 0.6 TFLOPS였으나 5세대 16-core ANE는 26배가량 높아진 15.8 TFLOP  스마트폰에서도 높은 성능의 NPU를 사용할 수 있음을 보임
  M2 pro chip에는 CPU 및 GPU와 함께 학습 및 추론 프로세스를 가속화하기 위한 16-core Neural Engine이 탑재  M1에도 탑재되어있으나, M1 대비 연산 처리 속도가 40퍼센트 향상되어 초당 최대 15.8 TFLOPS의 연산을 처리
  그러나 다른 NPU들에 비해 성능이 좋지는 않고, 노트북에 CPU, GPU와 함께 기본적으로 탑재되었다는 정도인 듯..

## Slide 12: 국내외 인공지능 반도체 개발 동향
ETRI AB9
  FP16 지원하며, 추론 연산 가속화를 위한 칩
  이동통신, 자율주행, 지능형 로봇 및 드론 등에 활용하기 위해 개발
  신경망의 레이어에 필요한 대부분의 연산 수행 가능하도록 되어있으며, 추가적인 과정 필요 없이 사용자가 쉽게 프로그래밍 가능
  개발 목적 상, 전력 소비가 낮고 속도가 어느 정도 보장되어야함
    FP16 기준으로 15W의 낮은 전력을 소모하면서 초당 40 TFLOPS라는 높은 연산 능력을 보여준다는 장점
  향후 10W 이내의 전력 소비량을 달성하여 자율주행 자동차 등에 안전하게 탑재되는 것을 목적으로 함

## Slide 13: 국내외 인공지능 반도체 개발 동향
SAPEON X220/X330
  국내 SK텔레콤에서 개발한 인공지능 반도체
  제안서 쓸 때까지는 X220만 있었던 것으로 기억
  학습시키고 추론 모두 가능하며, 음성 인식, 이미지 분석, 자연어 처리 등 여러 작업 가속화 가능
  X220은 INT8만 지원  딥러닝 추론을 중점으로 두는 칩이기 때문
  전력 소모를 최소화하여 운영비용을 절감할 수 있도록 하는 것에 중점으로 둠
  대표적 언어인 Pytorch, Tensorflow와 호환되게 함으로써 딥러닝 기술의 대중화 및 상용화를 촉진시키는 것을 목적으로 함
  X220의 다음 모델인 X330은 부동 소수점 연산 (FP16, FP8)도 지원하고, 정수는 INT8만 지원
  X220과 비교하였을 때 4배 이상의 연산 성능, 2배 이상의 전력 효율 달성
  2025년에는 X430 공개를 목적으로하며, 해당 칩은 초거대 딥러닝 모델을 타겟으로 함

## Slide 14: 국내외 인공지능 반도체 개발 동향
FuriosaAI Warboy
  클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅 등과 같이 여러 환경에서의 인공지능 작업을 가속화 하는 데에 초점
  해당 칩은 EfficientNetV2 (CNN 기반의 효율적인 대표적인 딥러닝 모델)와 같이 경량화 모델에 초점을 둔 것으로 보임
    NVIDIA의 T4와 비교하였을 때, 2.83배의 와트 당 처리량 달성
  높은 전력 소모를 최소화 하고, 양자화를 통해 처리속도 및 성능을 최적화

## Slide 15: 국내외 인공지능 반도체 개발 동향
Rebellions ATOM
  최대 16개의 작업을 동시에 지원 가능
  효율적인 하드웨어 구현  소규모 어플리케이션부터 대규모 작업까지 효율적으로 가속화 가능하다고 함
  데이터 통신 오버헤드 등과 같은 문제점을 극복하기 위해 에너지 효율성을 위한 저전력 설계 방법론을 적용
  CNN, LSTM, BERT, 최신 트랜스포머 모델 (T5, GPTs 등)을 포함한 다양한 유형의 신경망을 효율적으로 가속화 가능

## Slide 16: 국내외 인공지능 반도체에 대한 비교 분석
TOPS : 초당 테라 연산 처리량
TFLOPS : 초당 테라 부동소수점 연산 처리량
TOPS가 더 넓은 범위지만, 주로 TFLOPS로 성능이 제공되고 있으며, TOPS는 정수 연산에 대한 성능 측정 시 주로 사용  여기선 두 지표를 혼용
연산량, 전력, 온 칩 메모리, 에너지 효율성에 초점을 두어 평가
오른쪽 표에서 볼 수 있듯이, 연산량과 전력은 트레이드 오프가 존재  이 두 요소를 모두 고려한 에너지 효율성에 대한 평가가 필요
또한, 향후 AI 칩 개발에 있어 에너지 효율성 향상을 위한 전력과 연산량의 균형이 중요할것으로 생각됨  현재로서는 대부분 높은 연산량에 초점

## Slide 17: 국내외 인공지능 반도체에 대한 비교 분석
연산 단위
  NVIDIA H100이 가장 많은 데이터 타입을 지원  가장 범용적 연산 가능할 것
  이에 비해 다른 인공지능 반도체들은 거의 FP16, FP8, INT8을 지원하며, FP를 지원하지 않는 경우도 있음
  이처럼 특정 작업/연산 단위에 특수화 된 칩들이 존재
연산 속도 (빠른 순서대로, 전력 소모나 범용성 및 특수성은 고려하지 않음)
  H100 > X330, D1 > X220, ATOM, MTIA > AB9, Warboy
전력 소모 (높은 순서대로)
  에너지 효율성을 위해 중요한 요소, 개발 목적에 따라 전력에도 차이 존재
  H100 > D1 > X330 > ATOM > X220 > Warboy > AB9,MTIA
  AB9은 자율 주행을 위해 저전력 설계 된 칩 (빠른 연산 속도 지원 X)
  D1도 자율 주행 타겟, 그러나 높은 전력 소모하지만 높은 연산 속도 가짐  전력 소모는 높지만 더욱 안전한 자율 주행 가능함을 주장
*연산 단위가 다르므로 완전히 공정한 비교는 불가
가장 많이 지원하는 연산 단위인 FP16과 INT8을 대상으로 비교
Notes: 연산 속도 : 가장 빠른 연산 속도를 갖는 인공지능 칩은 H100이고, 그 다음으로 X330과 D1이 유사한 수준의 연산 속도를 보였다. X220, ATOM, MTIA가 뒤를 이었으며, AB9, Warboy는 비교적 낮은 연산 속도를 보였다.
전력 소모 : 인공지능 반도체에서 에너지 효율성을 위해 굉장히 중요한 요소이다. 전력 소모는 해당 수치가 클수록 많은 에너지를 소비할 확률이 높음을 의미한다.

## Slide 18: 국내외 인공지능 반도체에 대한 비교 분석
온 칩 메모리
  외부 메모리 접근은 매우 큰 전력 소모를 야기하므로  온칩 메모리가 크면 일반적으로 지연시간 감소, 연산 성능 증가
  온 칩 메모리의 크기를 늘리면: 추가 비용, 칩의 전력 소모 증가 등 발생 따라서, 칩 설계 시 성능, 비용, 전력 소모 사이의 균형을 찾는 것이 중요
  D1 > MTIA > H100 > ATOM > AB9 > Warboy
에너지 효율성
  소비 전력 대비 수행 가능한 연산량 (TOPS or TFLOPS per Watt)
  FP16
    H100 (2.82) > AB9 (2.66~1.00) 및 X330 (2.45~1.53) > MTIA (2.05)> D1 (0.91)>ATOM (0.53~0.21)
    H100이 높은 전력에도 불구하고 높은 에너지 효율성 달성
  INT8
    H100 (5.65) > MTIA (4.10) > ATOM (2.13~0.85) 및 X220 (1.33, 1.28) > Warboy (1.06)
  두 연산 단위에 대해 H100이 에너지 효율성에서 가장 좋은 성능 달성
*연산 단위가 다르므로 완전히 공정한 비교는 불가
가장 많이 지원하는 연산 단위인 FP16과 INT8을 대상으로 비교
Notes: 온 칩 메모리 : 외부 메모리에 접근하여 데이터를 가져온 후 저장해 놓는 칩 상의 메모리
에너지 효율성: 연산 속도와 마찬가지로 가장 많이 사용되는 FP16과 INT8에 대해 계산하였다.

## Slide 19: 국내외 인공지능 반도체에 대한 향후 연구 방향 제시
인공지능 반도체 아키텍처
  특정 계산에 대한 병렬 처리에 최적화 된 아키텍처를 갖춤으로써 많은 연산을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있어야 함
  특정 데이터 타입과 연산 대상이 되는 텐서의 특징 (Density, Sparse 행렬 등) 에 따라 행렬 곱셈 연산을 가속화 하도록 설계  딥러닝 연산의 대부분을 차지하는 연산이 가속화 되므로 모델의 성능이 크게 개선
  거의 모든 칩에서 통신 과정에서의 오버헤드가 발생하는 경향 존재
  향후에는 컴퓨팅 성능 향상, 소비 전력 최소화, 메모리 대역폭 및 통신 오버헤드 관리 간의 균형을 유지하는 데에 초점 두어야 할 것
소프트웨어 및 알고리즘 최적화
  소프트웨어 및 알고리즘을 최적화하여 인공지능 반도체의 효율성을 향상시킬 수 있음
  소프트웨어 최적화는 하드웨어의 성능을 최대화하기 위한 소프트웨어 및 알고리즘의 최적화를 의미
  특히 앞서 언급한 pruning, quantization, zero value skipping 등과 같은 기술을 통해 계산 부하를 줄이고 메모리 사용량과 에너지 소비를 최소화
  인공지능 작업을 위한 명령어 세트 아키텍처 (Instruction Set Architecture, ISA)에 대한 연구도 필요할 듯 함
    딥러닝 연산을 제공하는데 과도한 하드웨어 리소스를 사용하도록 하는 경우가 있으므로 명령어 수준에서의 유연성을 확보할 필요가 있음
    각 모델에 대한 명령어가 아니라 여러 모델에 대해 범용적으로 사용될 수 있다면 더 좋을 것
  이처럼 인공지능 반도체의 효율성 및 고속화를 위해서는 하드웨어 뿐만 아니라 효율적인 소프트웨어 요소들이 뒷받침되어야 함!
에너지 효율성 및 고속화를 위한 향후 연구 방향 제시 (위의 두 카테고리를 고려)
  딥러닝 알고리즘과 인공지능 반도체 설계의 상호 작용의 극대화함으로써 성능 향상 (현재 진행 중이며 지속되어야 함)
  성능 향상과 더불어 이제는 에너지를 효율적으로 소모하기 위한 여러 연구들이 필요  현재 대부분의 인공지능 반도체들이 높은 성능을 목표로 함  활용 목적에 맞는 에너지 효율성을 갖춰나가야 할 것
  하드웨어 유연성 확보
    다양한 딥러닝 작업에 사용할 수 있는 유연성을 갖춘 반도체의 개발과 소프트웨어와의 호환성이 중요
    레이어 별 연산 제공 및 사용 시간에 따른 최적 연산 재구성 등이 가능한 아키텍처에 대한 연구가 필요할 것
  인공지능 작업의 특성상 개인 정보와 같은 민감 데이터를 처리하는 데에 널리 활용되고 있으므로, 보안 및 프라이버시 보호 기능을 내장한 설계 또한 중요
Notes: 현재 연구되고 있는 고성능 인공지능 반도체에 대한 연구도 계속하여 진행되어야 하지만 각 용도에 맞는 효율적 설계 또한 중요한 부분이 될 것이다. 인공지능 반도체의 효율성과 고속화를 위한 요소들은 반도체의 하드웨어 아키텍처와 알고리즘의 최적화 수준과 관련이 있다.
하드웨어와 소프트웨어 간의 최적화를 통해 전반적인 시스템 성능을 향상시키는 데 중점을 두는 향후 연구들이 수행되어야 할 것이다.

## Slide 20: 결론
국내외 인공지능 반도체 연구 동향에 대해 분석한 결과: 단순히 높은 연산 속도만이 중요한 것이 아님 제공하는 데이터 타입과 전력 소모량 그리고 온 칩 메모리의 크기 등이 전체 연산 효율에 영향을 미침을 확인 현재로서는 NVDIA의 H100이 여러 요소에서 가장 선두 D1이나 AB9와 같은 칩은 특정 목적에 맞게 설계됨
향후에는 연산 성능 향상과 더불어 목적에 맞는 칩 설계, 에너지 효율성 향상, 하드웨어 및 소프트웨어 간의 최적화 등에 초점을 맞춘 연구가 진행되어야 할 것으로 생각된다.

## Slide 21: 암호연구회 사전 작업에 관한 질문
메일로 사전 작업한다고 하신 거 지금부터 하면 되나요?
  개인에게는 판매하지 않는다.
  가격이 아주 아주 비싸다.
  위의 답변 듣기 위한 작업

## Slide 22
세미나 늦지 않겠습니다.