## Slide 1: Linear Block Code
https://youtu.be/k20oFEZSvY0

## Slide 2: Error Correction Code(ECC)
메시지를 이진수로 전송하였을 때, 메시지의 일부 비트가 잘못 뒤집히더라도 메시지를 복구 할 수 있는 인코딩 방식
  실제로 0인 비트가 1로 전송되거나 그 반대의 경우
데이터 손상을 방지가 필요한 경우 대부분 사용
제일 쉬운 ECC의 예시
  비트가 여러 번(3회 이상) 전송된다고 할 때, 더 많이 전송된 비트를 올바른 비트로 판단
  전송된 비트 중 하나가 오류(단일 비트 오류)일 때 메시지 수정이 가능
  하지만, 기존의 3배 길이인 메시지를 전송 해야 하기 때문에 매우 비효율적
    동일한 메시지를 3회 이상 보내야 하기 때문
https://brilliant.org/wiki/error-correcting-codes/
Received Message | Interpreted bit
000 | 0
110 | 1
010 | 0

## Slide 3: Error Correction Code(ECC)
ECC
Block
Convolution
Linear
Non-Linear
Repetition
Parity
Hamming
Cyclic
https://www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/technical-note/nand-flash/tn2963_ecc_in_slc_nand.pdf
Turbo
Trellis
Diagram

## Slide 4: Linear Block Codes
실제 메시지가 담긴 비트와 패리티 검사 비트를 선형적으로 결합
Block Code에서의 완전한 메시지 비트
  각 블록이 동일한 수의 비트 보유
  각 블록이 k비트를 포함하고 블록의 k 비트가 Dataword 정의
    전체 Dataword :
k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k
n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
인코딩 (n>k)

## Slide 5: Linear Block Codes
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
12bit인 Message bit
5(17-12) bit 의 길이인 Parity bit
전체 Codeword =
전체 Dataword = =
Code rate :
https://electronicsdesk.com/linear-block-code.html

## Slide 6: Linear Block Codes
1비트의 message symbol을 k 번 반복할 때,
1/k Repetition code로 표현
인코더 출력 n 이 3이라고 할 때,
가능한 Dataword =
* 단, Codeword에 위치한 임의의 2개의 값에
대하여 XOR 연산을 진행하였을 때,
그 결과값은 Cordword에 속해 있어야 함.
Dataword | Parity Bit | Codeword
000 | 0 | 0000
001 | 1 | 0011
010 | 1 | 0101
011 | 0 | 0110
100 | 1 | 1001
101 | 0 | 1010
110 | 0 | 1100
111 | 1 | 1111

## Slide 7: Encoding Linear Block Codes
여기에 수식을 입력하십시오.
Dataword | Parity Bit | Codeword
000 | 0 | 0000
001 | 1 | 0011
010 | 1 | 0101
011 | 0 | 0110
100 | 1 | 1001
101 | 0 | 1010
110 | 0 | 1100
111 | 1 | 1111
[항등부분행렬 + 패리티 부분행렬]

## Slide 8: Encoding Linear Block Codes
https://web.mit.edu/6.02/www/s2012/handouts/6.pdf

## Slide 9: Hamming Code
메시지 내에 중복 비트를 삽입하여 메시지 인코딩하는 방법
  지정된 위치에 비트 추가
  최대 2개의 동시 비트 오류 감지 가능
  단일 비트 오류에 대해서는 수정 가능

## Slide 10: Hamming Code
Parity bit coverage | 4 | 2 | 1
 | 0100 = 4 | 0010 = 2 | 0001 = 1
 | 0101 = 5 | 0011 = 3 | 0011 = 3
 | 0110 = 6 | 0110 = 6 | 0101 = 5
 | 0111 = 7 | 0111 = 7 | 0111 = 7
Parity bit coverage | 4 | 2 | 1
 | 0100 = 4 | 0010 = 2 | 0001 = 1
 | 0101 = 5 | 0011 = 3 | 0011 = 3
 | 0110 = 6 | 0110 = 6 | 0101 = 5
 | 0111 = 7 | 0111 = 7 | 0111 = 7