## Slide 1: 전력 분석 공격
https://youtu.be/Xpctzf0p6vI

## Slide 2: 전력 분석 공격 ?
전력분석 공격(Power Analysis Attack)
  암호 기기의 전력 소비 패턴을 분헉하여 비밀 정보를 알아내는 부채널분석 공격 기법
  종류
    단순 전력분석 (Simple Power Analysis Attack, SPA)
    차분 전력분석(Differential Power Attack, DPA)
백유진. (2020). 전력분석공격에 대한 하드웨어 마스킹 대응기법 동향. 정보보호학회지, 30(1), 23-33.

## Slide 3: 전력 분석 공격 ?
단순 전력분석 공격
  공격자가 암호 연산을 한 번 또는 수차례 구동시키면서 수집한 전력 소비량의 시간에 따른 변화 양상을 주로 시각적으로 해석하는 방식으로 공격 진행
  ex) RSA 공개키 암호시스템
    모듈러 지수승 연산을 위해 사용되는 모듈러 제곱 연산과 모듈러 곱셈 연산 :전력 소비 패턴 매우 다름
    해당 패턴을 분석하면, 두 연산을 쉽게 구별 가능
    RSA의 복화화 연산에 사용되는 비밀 지수 값을 SPA를 통해 상당히 정확하게 복구 가능

## Slide 4: 전력 분석 공격 ?
차분 전력분석 공격
  SPA보다 더 강력한 공격 방법
  암호 연산을 여러 차례 구동시킨 후 얻을 수 있는 전력 소비량 정보를 다양한 신호 처리 방법을 사용하여 분석하여 암호 기기 내부에 저장된 비밀 정모를 얻어냄.
  전력 소모 파형 분석하는 것뿐만 아니라, 전력 소모량과 비밀키의 상관관계 통계적으로 분석
  분석을 위해 암호장치가 임의의 평문 P와 비밀키 K를 이용하여 암호화 연산 수행
  → 전력소모 파형을 수집하여 표본화
  → 추측한 비밀키를 이용하여 연산 수행
  → 분류 함수에 따라 전력 소모 파형을 분류하여 평균의 차분 신호를 구함

## Slide 5: 전력 분석 공격 ?
상관관계 전력 분석 (Correlation Power Analysis,CPA)
  평문을 선택하면 대응하는 암호문을 얻을 수 있는 상황에서의 공격
  공격자가 한꺼번에 선택한 평문들에 대한 암호문이 주어진다는 가정 하에 복호화 키를 찾는 공격
  차분 전력 분석 공격과 달리, 비밀키를 추정하여 얻은 암호화 연산 중간값을 해밍무게(Hamming Weight)모델 또는 해밍거리(Hamming Distance) 모델로 변환
  해밍무게 모델
    SW로 구현된 암호장치에 적용되는 전력 소모 모델
    ‘1’의 값을 갖는 비트 수와 소비 전력이 동일한 패턴을 갖는 모델을 의미
    해밍무게 : 비트 내에서 0이 아닌 성분 비트의 개수
    c = (0010111)에서 0이 아닌 성분 = 4 , 해밍무게 = 4
  해밍거리 모델
    HW로 구현된 암호장치에 적용되는 전력 소모 모델
    스위칭된 비트의 개수와 소비 전력이 동일한 패턴을 갖는 모델을 의미
    해밍거리 :두 비트에서 비트 값이 서로 다른 비트 자리 위치의 개수
    ex) 010 과 000의 해밍 거리 : 1
안효식, 신경욱. (2017). 경량 블록암호 LEA에 대한 상관관계 전력분석 공격 및 마스킹 대응 기법. 한국정보통신학회논문지, 21(7), 1276-1284.
01001010 | 해밍무게 = 3
00000000 | 해밍무게 = 0
----------------------------------
해밍거리 : 3

## Slide 6: 전력 분석 공격 ?
두 비트열 R0, R1에 대해,
  해밍거리 모델 : HD(R0,R1) 해밍무게 모델 : HW

## Slide 7: 전력 분석 공격 방법
일반적인 전력 분석 공격 단계
  데이터 수집 단계
    랜덤 (or 공격자에 의해 임의로) 선택된 평문 (or 암호문)을 이용하여 암호화(or 복호화) 연산을 수행
    해당 연산에 대한 소비전력 파형 수집
  데이터 분석 단계
    비밀키(의 일부분)에 대해 그 값을 예측
    예측한 후 예측값과 입력된 평문(or 암호문)을 이용하여 내부 연산값 계산
    계산값의 유효성을 수집된 전력소비 파형을 이용하여 검증
    이 과정을 반복
    최종적으로 비밀키 전체값을 복구
백유진. (2020). 전력분석공격에 대한 하드웨어 마스킹 대응기법 동향. 정보보호학회지, 30(1), 23-33.

## Slide 8: 전력 분석 공격 가능한 이유
스마트 카드 IC와 같은 저전력 기기의 경우,
  자체 전원을 사용 X, 외부에서 전력을 공급 ↑
    외부 전력 공급량을 모니터링하게 되면, 실제 암호 기기가 소비하는 전력량을 매우 정확히 측정 가능
  전력 소비량을 줄이기 위해, 암호 연산 도중 암호 연산과 관계없는 주변 기기의 동작을 정지 ↑
    암호 연산만이 소비하는 전력량을 매우 정확하게 측정가능
    전력분석 공격 수월하여 적용 가능
    PC의 경우, 암호 연산 도중에 백그라운드에서 다양한 응용 프로그램이 동작하는 경우가 많음
      응용프로그램의 동작 : 암호 연산만의 전력 소비량 측정에 장애물로 적용
      전력 분석 공격은 고사양기기에잘 사용X
      전자기장분석 공격의 경우, 암호 연산기의 정확한 위치 식별 가능→PC등의 고사양 기기에도 적용
백유진. (2020). 전력분석공격에 대한 하드웨어 마스킹 대응기법 동향. 정보보호학회지, 30(1), 23-33.

## Slide 9: 전력 분석 공격 가능한 이유
전자 기기 내부에 저장된 값에 따라 저장과 처리에 필요한 전력 소비 패턴 다름
  전력 분석 공격은 이런 패턴의 차이 이용
  내부 비트값의 변화가 없는 경우와 계속 변화하는 경우, 전력 소비량 비교를 통해 구분 가능
    전력 분석 공격이 가능한 이유
백유진. (2020). 전력분석공격에 대한 하드웨어 마스킹 대응기법 동향. 정보보호학회지, 30(1), 23-33.

## Slide 10: 전력 분석 공격 가능한 이유
공격 진행되는 방식과 관련
  → 데이터 분석 단계에서 입력된 평문 (or 암호문)과 기기에 저장된 비밀키의 예측값을 이용하여 내부 연산값 계산
  → 성공적인 공격 수행을 위해, 평문(or 암호문)의 정확한 값을 공격자가 알고있다는 가정 필요
  평문(or 암호문)의 정확한 값을 공격자가 알고있다는 가정이 성립하지 않은 경우,
  → 공격자가 평문(or 암호문)에 대한 정보를 알지 못하면, 전력분석 난이도 ↑ or 공격 불가
백유진. (2020). 전력분석공격에 대한 하드웨어 마스킹 대응기법 동향. 정보보호학회지, 30(1), 23-33.

## Slide 11: 전력 분석 공격 가능한 이유
마스킹 기법
  평문(or 암호문)의 정확한 값을 공격자가 알고있다는 가정 성립 → 공격 방어
  블록 암호 알고리즘에 대한 대표적인 DPA 대응 기법 중 하나
  메시지에 대한 암호화 복호화 연산을 수행하기 전에 난수를 이용
  평문을 마스킹하고 마스킹된 데이터에 대해 암호화 복호화 연산 수행
  외부에서 관찰가능한 소비 전력 패턴과 연산 중간값의 관련성을 축소 or 제거 할 수 있다는 사실 기반
백유진. (2020). 전력분석공격에 대한 하드웨어 마스킹 대응기법 동향. 정보보호학회지, 30(1), 23-33.

## Slide 12: 마스킹 기법
유한체
함수 f : → ,
입력 마스키 차수 : , 출력 마스크 차수 :
XOR연산 : 의 덧셈 연산
함수 f에에 ( , ) - 차 (불)마스킹 기법 적용 과정
임의의 x 에 대해서,
백유진. (2020). 전력분석공격에 대한 하드웨어 마스킹 대응기법 동향. 정보보호학회지, 30(1), 23-33.