## Slide 1: Tinyjambu CPA 공격 시도
정보컴퓨터공학과 권혁동

## Slide 2
Tinyjambu
CPA 공격 시도
향후 과제

## Slide 3: Tinyjambu
NIST 경량 암호 공모전에 출품된 경량 암호
  Finalist 중 하나
  AEAD 지원
총 세 가지의 규격을 제공
  Tinyjambu-128
  Tinyjambu-192
  Tinyjambu-256
암/복호화는 크게 네 단계로 구성됨
  Initialization
  Processing
  Encryption/Decryption
  Finalization

## Slide 4: Tinyjambu
Initialization
  입력 받은 키와 논스를 사용하여 초기 상태 변수(state)를 생성하는 과정
  Tinyjambu-128: 128-bit 키, 96-bit 논스를 입력 받아 P1024 state를 생성
  Tinyjambu-192: 192-bit 키, 96-bit 논스를 입력 받아 P1280 state 를 생성
Processing
  Associated data 생성 과정
  P384 state를 생성

## Slide 5: Tinyjambu
Encryption
  앞선 과정에서 생성한 상태 변수(state)를 사용하여 평문을 암호화
  Tinyjambu-128: P1024 state 사용
  Tinyjambu-192, 256: P1280 state 사용
Finalization
  상태 변수를 사용하여 태그를 생성

## Slide 6: Tinyjambu
Tinyjambu의 구현 코드
  Initialization
  Processing
  Encryption/Decryption
  Finalization

## Slide 7: CPA 공격 시도
CPA는 상관 관계를 분석하는 공격 기법
키 값이 평문에 적용된 직전/직후를 비교
  피어슨 상관계수 사용
가장 높은 상관관계를 보이는 값이 예측 키 값
특별한 사유가 없다면 첫 라운드에 적용하는 것이 분석에 용이함
  반대로 가장 마지막 라운드를 분석하는 방법도 존재

## Slide 8: CPA 공격 시도
공격을 위한 코드 수정
  첫 라운드의 전력 값만 측정

## Slide 9: CPA 공격 시도
트레이스 캡쳐가 되지 않는 문제
  Tinyjambu 전체 과정을 캡쳐할 경우 캡쳐에 성공
  따라서 작성한 코드 자체의 문제는 아닌 것으로 판단

## Slide 10: 향후 과제
캡쳐가 되지 않는 문제를 수정
공격 지점이 정확한 것인지 추가 분석
  Tinyjambu에서 키가 영향을 주는 부분은 여러 군데가 존재
  현재 공격하고자 하는 지점이 정확히 상관 계수를 계산하는지 확인
공격이 성공한다면 대응 방안에 대해 연구
  AVR 상에서 대응 및 최적 기법 구현