## Slide 1: 딥러닝 하드웨어 가속기
https://youtu.be/qxCcruOkvMQ

## Slide 2
TPU
cnvlutin
Cambricon
EIE

## Slide 3: Tensor Processing Unit (TPU)
DDR3
Memory
Weight FIFO
(Weight Fetcher)
Systolic
Data
Setup
Unified
Buffer
(Local Activation Storage)
Matrix Multiply Unit
(64K per cycle)
Activation
Normalize/Pool
Accumulators
Instr.
Host Interface
명령어 입력
①
파라미터 입력
②
데이터 로드
①
연산
③
누적
④
활성화 함수 현재 노드 출력값
⑤
정규화/풀링
⑥
중간값 저장
⑦
*weight : 추론 시, 고정된 상수이므로 미리 DDR3 메모리에 로드

## Slide 4: Matrix Multiply Unit
256x256 개의 곱셈기로 구성
전체 곱셈기에 operand를 모두 공급하는 것은 대역폭에 부담
   systolic array
추론의 경우 8-bits 부동소수점 연산으로 충분
  8-bits입력 2개 / 16-bits 출력 1개  추론에 최적화
Matrix Multiply Unit
(64K per cycle)
256
256

## Slide 5: Systolic Data Setup
연산기의 출력 값이 인접한 다음 줄의 연산기의 입력으로 전달
메모리 액세스 빈도를 낮춰 전력 소모 감소
inference 고속 수행
  511 cycle 동안 최대 65,536번의 곱셈 및 덧셈 가능
3x3 필터

## Slide 6: Unified Buffer
24MB On-Chip Memory
  DDR3 메모리까지 접근할 필요 없이 큰 연산 가능
256개의 8-bits 저장 공간이 하나의 단위
  Matrix Multiply Unit에 데이터 제공 용이
data가 256x256보다 큰 경우  버퍼 저장 후 다시 입력
Unified
Buffer
Matrix Multiply Unit
(64K per cycle)
8bits x 256개 단위
8bits 입력
256 x 256개 곱셈기

## Slide 7: Zero Value Skipping
X
X
0 제거 후 벡터 곱셈
0은 accumulator에
누적 시 값에 영향 x
4 cycle
2 cycle
연산 및 전력 소모 감소

## Slide 8: Zero Value Skipping
입력이 음수일 경우 출력 0
데이터에도 0값이 많음
convolution layer의 연산 중 37~50%는 0 값 곱셈 연산

## Slide 9: Zero Value Skipping
pruning
데이터 값들이 0으로 변환되어
불필요한 연산이 대다수
Cnvlutin 가속기 제안
임계치 이하의 weights 를 배제하여 matrix 내부 값들이 대부분 0

## Slide 10: Cnvlutin
zero value skipping 통해 convolution layer의 연산을 가속
zero-Free Neuron Array format (ZFNAf)으로 인코딩
인접한 데이터 16개 단위로 수행 (PE별로 할당)
4
0
0
2
1
0
0
4
2
1
1
0
7
4
3
ZANAf
encoding
4
1
0
offset field
X
weight
original
data
zf
data
곱셈 연산을 수행할 파라미터 선택 시 사용
4
1
0
5 cycle  3 cycle로 감소

## Slide 11: Cnvlutin
offset field (4-bits/data) 저장할 공간 필요  메모리 크기 증가
cycle 감소로 인한 절전효과 but 다수의 벡터를 동시 연산할 경우 성능 향상 제한

## Slide 12: Cambricon
인공 신경망을 위한 Instruction Set Architecture (ISA)
신경망 기술을 제공하는데에 과도한 하드웨어 리소스 사용  instruction set 수준의 유연성 확보 필요
스칼라, 벡터, 매트릭스 연산에 각각 특화된 명령어
각 모델에 대한 명령어가 아니라 범용적으로 사용 가능
Instructino Type | Examples
Control | Jump, conditional branch
Data Transfer | Load, store, move
Computation | Multiply, dot product, random vector generator
Logical | compare

## Slide 13: Cambricon
복잡성 감소 및 에너지 효율성
복잡하고 긴 명령어 (CISC)  간단하고 짧은 명령어 (RISC)
On-chip scratchpad memory 사용
vector, matrix 단위 연산

## Slide 14: Deep Learning Compression
pruning, quantization, Huffman coding
< 인 제거 후 재 훈련
memory-efficient, energy-efficient and computation efficiency
Remove
less important filters
sparse한 모델으로 만들어서 연산량 감소

## Slide 15: EIE (Efficient Inference Engine)
DNN 가속기의 전력 소비 요인
  부동 소수점 곱셈 연산 & 외부 메모리 접근
  DRAM 접근이 곱셈 연산에 비해 약 173배의 전력 소모
Idea
  DRAM 접근 줄여야함
  Deep compression  sparse weights  모바일 장치에서 사용 가능

## Slide 16: EIE (Efficient Inference Engine)
압축된 DNN의 추론에 특화된 구조
다수의 PEs, 분산된 SRAM (162KB per PE)
SRAM에서 non-zero weights 로드
Arithmetic units : multiply and accumulate
Save to SRAM
Weight
Matrix
Sparse
Matrix
compression
1 row per 1 PE
non-zero value (filter)
: broadcast to all PEs