## Slide 1: AVR 프로그래밍
2강
정보컴퓨터공학과 권혁동
https://youtu.be/Q9B5ypVY8oM

## Slide 2
기초 어셈블리 구현
코드 분석

## Slide 3: 기초 어셈블리 구현
지난 강의에서 구현한 코드를 어셈블리로 이식
  목표: 8-bit 덧셈기 구현
인라인 어셈블리: C코드 사이에 삽입되는 어셈블리
어셈블리: .s(.S) 파일로 구성되는 어셈블리

## Slide 4: 기초 어셈블리 구현
프로그램의 기본 내용을 다음과 같이 수정
  함수는 프로토타입으로만 작성
  c파일 외부에 함수가 정의되므로 extern 키워드 사용
  모든 매개변수는 포인터 형식으로 입력
어셈블리 파일을 새로 생성
  파일 이름은 자유

## Slide 5: 기초 어셈블리 구현
생성한 어셈블리 파일에 다음과 같은 코드를 작성
  .global adder .type adder, @function adder: RET
  ‘RET’는 대소문자 구분 없음
  ‘adder’은 함수 이름이므로, 다른 이름을 사용 가능

## Slide 6: 기초 어셈블리 구현
사용할 명령어 모음
명령어 | 동작
LD | 메모리에서 레지스터로 로드
ST | 레지스터에서 메모리로 저장
MOVW | 레지스터 2개(워드) 단위로 이동(복사)
ADD | 레지스터 덧셈
RET | 함수 반환

## Slide 7: 기초 어셈블리 구현
함수의 내용을 다음과 같이 정의
  MOVW R26, R24 LD R18, X MOVW R26, R22 LD R19, X MOVW R30, R20 ADD R18, R19 ST Z, R18 RET
8-bit 덧셈기 구현 완료

## Slide 8: 기초 어셈블리 구현
디버깅으로 덧셈 구현 확인 가능

## Slide 9: 코드 분석
MOVW R26, R24 LD R18, X MOVW R26, R22 LD R19, X MOVW R30, R20 ADD R18, R19 ST Z, R18 RET
MOVW Rd, Rr
ADD Rd, Rr
LD Rd, X
ST Z, Rr
  Rd: 목적지 레지스터
  Rr: 출발 레지스터
  X, Z: 포인터 레지스터
즉, MOVW R26, R24는 R24, R25의 내용을 R26, R27로 이동(복사)

## Slide 10: 코드 분석
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
28
29
R1: ZERO, 종료 시에는 항상 0으로 유지
R2~R17, R28, R29: Callee Saved, 사용 이전의 값 보존이 필요함
R26, R27: X pointer
R28, R29: Y pointer
R30, R31: Z pointer

## Slide 11: 코드 분석
매개변수는 (R24, R25), (R22, R23), (R20, R21) … 순서로 입력
  변수의 주소 값이 16-bit 형태로 저장되어 있음
포인터로 활용하기 위해서는 X, Y, Z를 통해야 함
따라서 MOVW 명령어를 통해 X, Y, Z 포인터로 사용가능한 레지스터로 값을 이동
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
28
29

## Slide 12: 코드 분석
R20 ~ R25에 매개변수 주소 값이 저장
이 상태에서는 값을 불러올 수 없으므로, 각각을 X 또는 Z로 이동
  Y는 callee saved 이므로 사용하지 않음
LD를 통해서 메모리에 위치한 값을 가져올 수 있음
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
28
29
a의 주소
b의 주소
c의 주소

## Slide 13: 코드 분석
디버깅 중에 레지스터, 클록 사이클 등 값 추적을 위해 ‘Processor Status’를 활성화
Debug  Windows  Processor Status

## Slide 14: 코드 분석
어셈블리 코드에 중단점을 생성하고 상태를 확인
  R20 ~ R25까지 주소 값을 확인 가능
  R18, R19는 R20, R21과 같은 값
  컴파일러가 자체적으로 생성한 코드로 인한 결과
  디버깅 도구
Step Into: 명령어 하나 동작, 함수나 점프가 있다면 내부로 진입
Step Over: 명령어 하나 동작
Step Out: 다음 중단점까지 건너 뛰기
Run To Cursor: 커서가 있는 곳으로 건너 뛰기

## Slide 15: 코드 분석
디버깅 도구 활용 왼쪽부터
Step Into: 명령어 하나 동작, 함수나 점프가 있다면 내부로 진입
Step Over: 명령어 하나 동작, 함수나 점프가 있다면 해당 내용을 다 수행한 것으로 처리
Step Out: 다음 중단점까지 건너 뛰기
Run To Cursor: 커서가 있는 곳으로 건너 뛰기

## Slide 16: 코드 분석
Step Over를 사용하여 한 줄마다 코드 동작을 확인
R18 레지스터에 변수 a의 값이 저장된 것을 확인 가능