## Slide 1: ARM 벡터 레지스터
정보컴퓨터공학과 권혁동

## Slide 2
ARM 프로세서
벡터 레지스터
결론

## Slide 3: ARM 프로세서
ARM에서 제작하는 CPU 아키텍처
Cortex-A 시리즈가 최신
ARMv7: 32-bit
ARMv8: 64-bit (AArch64)
두 종류의 레지스터로 분류
  스칼라 레지스터
  벡터 레지스터

## Slide 4: 벡터 레지스터
스칼라 레지스터는 일반적인 레지스터
  64-bit의 크기를 지니며, 31개 사용 가능
벡터 레지스터는 데이터의 병렬화가 가능한 레지스터
  128-bit의 크기를 지니며, 32개 사용 가능
벡터 레지스터를 지원하는 벡터 인스트럭션 존재
  흔히 SIMD(Single Instruction Multiple Data)라 부름
스칼라 인스트럭션과 호환되지 않으므로 따로 사용

## Slide 5: 벡터 레지스터
벡터 인스트럭션을 사용하여 병렬적으로 연산이 가능
  스칼라 레지스터 또는 AVR 같은 환경에서는 이와 같은 연산이 불가능

## Slide 6: 벡터 레지스터
벡터 레지스터는 v0-v31로 호칭됨
데이터 패킹을 어떻게 하는지에 따라 같은 연산자로 다른 값 도출
  패킹 단위: byte(b), half-word(h), single-word(s), double-word(d)
b
h
s
d

## Slide 7: 벡터 레지스터
패킹 단위에 따라서 같은 값이 저장되어 있어도, 다른 값으로 처리 가능
따라서 같은 값이라도 패킹 단위에 따라 다른 결과 값을 도출 가능
1
0
1
0
1
0
1
0
0
256
16777472
7.205 x 10^16

## Slide 8: 벡터 레지스터
UZP1.4s v0, v1, v2
UZP1.8h v0, v1, v2

## Slide 9: 결론
벡터 레지스터의 구조 및 원리에 대해서 파악
벡터 레지스터로 병렬 구현이 가능한 이유를 확인
데이터 패킹 단위에 따라 각기 다른 결과를 도출 가능
ARM 프로세서 상에서 최적 구현 시에 활용